Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7214.1 .F0. 45.02 -2007

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Код: 7214.1

Кваліфікація:   3 розряд

Видання офіційне

Київ

2007

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.Професія : 7214.1 "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.

2.Кваліфікація: – 3 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основні види деталей сталевих і збірних бетонних і залізобетонних конструкцій; види основного такелажного та монтажного устаткування і пристроїв; правила транспортування та складування конструкцій та виробів; прилади та способи тимчасового закріплювання  конструкцій; прості  способи перевіряння щільності зварювальних швів; основні властивості й марки бетонних сумішей; правила підготування поверхонь для ізоляцій; будову електрифікованих і пневматичних інструментів, правила роботи з ними; способи захисту металу від корозії.

Повинен уміти: виконувати прості роботи під час монтажу й укрупнювального складання сталевих і збірних бетонних та залізобетонних конструкцій.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержувати норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

ґ) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

д) знати інформаційні технології.

е)робітники, робота яких пов’язана з обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» 2 розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» 2 розряду не менше 1-го року.

6. Сфера професійного використання випускника:

Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загально-будівельні роботи.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення навчання не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія  - 7214.1 "Монтажник з

монтажу сталевих та залізобетонних

конструкцій"

Кваліфікація – 3 розряд;

Загальний фонд навчального часу - 750годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 60 | 4 |
| 1.1. | Основи правових знань | 15 |  |
| 1.2. | Інформаційні технології | 15 | 4 |
| 1.3. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 15 |  |
| 1.4. | Резерв часу | 15 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 210 | 42 |
| 2.1 | Електротехніка в будівництві | 15 | 2 |
| 2.2 | Будівельне креслення | 45 | 18 |
| 2.3 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.4 | Будівельне матеріалознавство | 45 | 12 |
| 2.5 | Технологія монтажних робіт | 90 | 10 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 453 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 180 |  |
|  | - на монтажному полігоні | 60 |  |
|  | - на будівельному об’єкті | 120 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 273 |  |
| 4 | Консультації | 20 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу ( без п. 4) | 730 | 46 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7214.1 «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»

1. Кабінети:

- Технології монтажних робіт

- Основ правових знань

- Охорони праці

- Основ економіки та підприємництва

- Будівельного креслення

- Інформаційних технологій

2. Лабораторії:

- Будівельного матеріалознавства

- Електротехніки

3. Майстерні:

- Слюсарних робіт

- Електрозварювальних робіт

4. Будівельно-монтажний полігон

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного навчального робочого місця.

- предмет „Інформаційні технології” для індивідуального навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств – замовників кадрів

Типова програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні Роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 3 |  |
| 2. | Захист господарських прав і інтересів | 5 |  |
| 3. | Основи трудового законодавства | 3 |  |
| 4. | Адміністративна і дисциплінарна відповідальність | 2 |  |
| Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 3. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права і свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський контроль.

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 3 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології. | 3 | 1 |
| 3. | Мережні системи та сервіси. | 2 | 3 |
| Всього: | 15 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики.

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі. Галузеве програмне забезпечення.

Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.

Практична робота:

1. Ознайомлення з програмними продуктами професійного спрямування.

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

Практична робота:

1. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Організація управління будівництвом в Україні | 2 |  |
| 2. | Підприємницька діяльність | 1 |  |
| 3. | Типи будівельних організацій і фірм, їх виробничі та ринкові зв’язки | 3 |  |
| 4. | Конкуренція і будівельна організація | 1 |  |
| 5. | Будівельний ринок | 3 |  |
| 6. | Планування підприємницької діяльності будівництва | 1 |  |
| 7. | Витрати, обсяг виробництва та реалізація будівельної продукції | 1 |  |
| 8. | Собівартість будівельної продукції | 1 |  |
| 9. | Ціна будівельної продукції | 1 |  |
| 10. | Економічна ефективність науково-технічного прогресу | 1 |  |
| Всього: | 15 |  |

Тема 1.  Організація управління будівництвом в Україні

Роль та особливості будівництва. Організація управління будівництвом. Роль держави в управлінні будівництвом. Міжгалузеві зв’язки будівництва. Закономірності економічної поведінки виробника. Поведінка споживача на ринку. Споживацькі оцінки корисності.

Тема 2. Підприємницька діяльність

Поняття і цілі підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності в будівельних організаціях. Форми організації підприємництва.

Тема 3. Типи будівельних організацій і фірм, їх виробничі та ринкові зв’язки

Організаційно-правові форми будівельних організацій. Господарчі товариства і колективи: повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, дочірнє і залежне господарче товариство. Державні і муніципальні унітарні будівельні організації: унітарна будівельна організація, заснована на праві оперативного управління; унітарна

будівельна організація, заснована на праві господарчого ведення. Некомерційні будівельні організації: споживчі

кооперативи, громадські та релігійні організації, фонди, об’єднання  юридичних осіб (асоціації та союзи).

Тема 4. Конкуренція і будівельна організація

Конкуренція – рушійна сила економічного прогресу. Малі підприємства (фірми) та малий бізнес в економіці будівництва. Монополії. Антимонопольна політика.

Тема 5. Будівельний ринок

Суть і функції ринку. Структура ринку. Суб’єкти будівельного ринку: інвестори, замовники, підрядники, проектно-дослідні організації та фірми, науково-дослідні інститути, підприємства промисловості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, підприємства-виготовлювачі обладнання. Об’єкти ринкових відносин: будівельна продукція (будови, споруди), будівельні машини та механізми, транспортні засоби, матеріали, вироби, конструкції, капітал (інвестиції), земельні ділянки, інформація. Інфраструктура  будівельного ринку: банки, біржі, брокерські контори, інвестори, інформаційні служби.

Тема 6. Планування підприємницької діяльності будівництва

Вибір стратегії. Визначення мети і завдання. Розробка і обґрунтування виробничої програми. Бізнес-план як інструмент  планування підприємницької діяльності. Призначення і структура бізнес-плану будівельної організації.

Тема 7. Витрати, обсяг виробництва  та реалізація будівельної продукції

Економічні витрати. Зовнішні витрати. Постійні, змінні, загальні витрати будівельної організації.

Тема 8. Собівартість будівельної продукції

Поняття собівартості будівельної продукції. Склад і структура собівартості будівельно-монтажних робіт. Кошторисна, планова і фактична собівартість будівельно-монтажних робіт. Планування собівартості будівельно-монтажних робіт.

Тема 9. Ціна будівельної продукції

Цінова політика й методи встановлення ринкових цін у будівельній організації. Ціноутворення в ринкових умовах на будівельну продукцію.

Тема 10. Економічна ефективність науково-технічного прогресу

Поняття науково-технічного прогресу, його форми. Основні напрями сучасного науково-технічного прогресу. Показники рівня науково-технічного прогресу. Економічний ефект заходів науково-технічного прогресу. Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємництва. Вартісна оцінка витрат на впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка в будівництві»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Змінний струм та кола змінного струму | 3 | 1 |
|  | Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади. | 2 |  |
|  | Трансформатори. | 2 |  |
|  | Електричні машини | 3 |  |
| 4.1 | Електричні машини постійного струму. | 2 |  |
| 4.2 | Електричні машини змінного струму. | 1 | 1 |
| 5. | Електричні апарати. | 2 |  |
| 6. | Виробництво, розподіл та споживання електроенергії. | 3 |  |
|  | Всього: | 15 | 2 |

Тема 1. Змінний струм та кола змінного струму

Активний опір, коло змінного струму з активним опором.

Індуктивний та ємнісний опір у колах змінного струму.

Закон Ома для кола змінного струму.

Лабораторна робота:

1.Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням активного, індуктивного та ємнісного опорів.

Тема 2. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи  вимірювальних приладів різних систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми вмикання амперметра та вольтметра. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри.

Вимірювання потужності та енергії. Схеми включення ватметрів, лічильників, частотомірів.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 3. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформатора. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Використання трансформаторів.

Трифазні трансформатори. Автотрансформатори, зварювальні трансформатори. Будова, принцип дії, застосування.

Тема 4. Електричні машини

4.1. Електричні машини постійного струму

Принцип дії і будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Комутація струму. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора постійного струму.

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна сила. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та змішаним збудженням.

Втрати к.к.д. машин постійного струму. Оберненість машин постійного струму. Використання машин постійного струму.

4.2. Електричні машини змінного струму

Принцип дії та будова асинхронних двигунів з короткозом та фазними роторами. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Регулювання швидкості обертання. Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристика. Оберненість синхронних електричних машин. Однофазні і трифазні синхронні двигуни.

Лабораторна робота:

1. Робота з однофазними і трифазними електродвигунами зміннного струму ( за завданням викладача).

Тема 5. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники. Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні контактори та пускачі. Електричні реле.

Тема 6. Виробництво, розподіл та споживання електроенергії як єдиний  процес

Електричні станції. Електроенергетичні системи. Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Типи споживачів електроенергії.

Типова навчальна програма з предмета

«Будівельне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 2 |  |
| 2. | Перерізи і розрізи | 2 | 2 |
| 3. | Робочі креслення, ескіз | 3 | 1 |
| 4. | Складальне креслення | 10 | 5 |
| 5. | Будівельне креслення | 7 | 3 |
| 6. | Схеми | 10 | 6 |
| 7. | Читання креслень з професій | 11 | 3 |
| Всього: | 45 | 20 |

Тема 1. Вступ

Правила оформлення креслень. Основний напис. Лінії креслення.    Шрифти креслярські та архітектурні. Правила нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях. Масштаби.

Тема 2. Перерізи і розрізи

Умовності виконання перерізів. Різновиди та призначення розрізів.                Розрізи і перерізи деталей утворених поверхнями обертання (вал і т.ін..)

Практична робота:

- Виконати  розрізи деталі

- Читання креслень: за двома виглядами предмета, знайти на зображеннях його повний розріз і поєднання половини вигляду з половиною розрізу.

Тема 3. Робочі креслення, ескіз

Зміст робочих креслень. Основні види креслень, що використовуються в      сучасному виробництві. Читання умовних, спрощених і скорочених зображень. Застосування умовностей та спрощень для елементів в деталі: зубців лиць, витків у пружин, різьби і т.д.  Різьба, різні типи різьби, класифікація. Стандартні і нестандартні різьби.

Текстові записи для скорочення кількості зображень.

Розміри на кресленнях. Призначення габаритних розмірів. Розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. Види розмірних баз і випадки їх застосування. Роль допоміжних баз при заданні розмірів на кресленнях. Застосування допоміжних баз для деяких елементів деталі, конструктивні технологічні розміри.

Технічні вказівки на кресленнях. Позначення на кресленнях допусків, форми і розташування поверхонь. Зображення і позначення різі на стержні, в отворі, в розрізі.

Креслення деталей. Креслення деталей, що виготовляються штампуванням, вирубуванням, гарячим штампуванням, гнуттям. Зображення форми деталей, утворених за допомогою комбінованих операцій. Характерні ознаки. Зв’язок нанесення розмірів з типовими технологічними процесами виготовлення і контролю. Визначення марки матеріалу, визначення штампованого уклону, заокруглень.

Доцільність застосування на зображеннях перерізів (накладених і винесених).

Текстова частина робочого креслення, що супроводжує робочі креслення.

Розташування виглядів на кресленнях металевих конструкцій. Робочі креслення залізобетонних та металевих елементів складальних конструкцій. Виносні елементи на робочих креслень. Розриви, правила і випадки їх застосування. Правила і особливості виконання робочих креслень деталей, які обмежені циліндричними поверхнями (вали, втулки, фланці).

Практична робота:

1. Виконати ескіз і креслення заданої деталі.

Тема 4. Складальне креслення

Умовності та спрощення на зображеннях складальних креслень. Виконавчі та довідкові розміри. Монтажні розміри. Розміри спряжених елементів. Встановлювальні та приєднувальні розміри. Характерні розміри.

Правила  та особливості нанесення номерів позицій. Таблиця специфікації, її розміри, форми запису в ній інформації.

Деталювання складальних креслень. Характерні особливості роз'ємних та нероз’ємних з’єднань. Різьбові з’єднання. Способи зображення кріпильних деталей. Болтове з’єднання. Шпилькове з’єднання. З’єднання гвинтами. З’єднання за допомогою штифтів і шплінтів. З’єднання заклепками. Зварні з’єднання. Типи зварювання. Типи зварних з’єднань залежно від взаємного розміщення зварювальних деталей. Типи швів в залежності від протяжності. Товщина шва та катет шва. Типи швів в залежності від підготовлених кромок. Структура умовного позначення зварного шва. Умовні допоміжні знаки в  позначеннях зварних швів. Складання  таблиці зварних швів.

Паяні з’єднання. Умовні позначення таких з’єднань. Типи паяних з’єднань. Клейові з’єднання.

Складальні креслення залізобетонних елементів та складальних конструкцій, їх призначення та склад. Специфікації.

Практичні роботи:

- Виконати креслення деталей шпильковим з’єднанням.

- Скласти таблицю зварних швів.

- Виконати креслення паяних з’єднань деталей.

- Виконати креслення клейових з’єднань деталей.

- Виконати креслення залізобетонних елементів та складальних конструкцій.

Тема 5. Будівельне креслення

Поняття про модульну координацію розмірів в будівництві.  Прив’язка конструктивних елементів будівлі та споруд до координаційних осей.

Маркування конструкцій, координатні осі і нанесення розмірів на будівельних кресленнях.

Робочі креслення: плани, фасади, розрізи будівель. Висотні відмітки. Оформлення архітектурно-будівельних креслень.

Зміст поверхових монтажних планів. Плани і розрізи металевих конструкцій будинків.

Практичні роботи:

1. Прочитати загальні архітектурні креслення житлового будинку (план,  фасад, розріз).

2. Прочитати загальні архітектурні креслення громадської будівлі.

3.Накреслити план поверху в М 1:100, проставте координаційні осі, розміри і площі приміщень. Складіть специфікацію приміщень

Тема 6. Схеми

Вивчення схем розташування елементів складальних конструкцій, елементів фундаментів та фундаментних балок, колон, підкранових балок, елементів перекриття і покриття, стінових кабелів, блоків, перегородок, вбудованих площадок, санвузлів, елементів сходів та інших елементів будинку. Розбивчі  осі будинку та розмірні прив’язки до інших елементів конструкцій. Креслення елементів металевих конструкцій. Порядок виконання креслень. Масштаби.

Текстові документи до монтажних схем. Сітка геометричних осей на схемах. Арматура робоча, розподільча, монтажна. Приклади позначень арматури з різних типів сталі.

Практичні роботи:

1. Виконати креслення фрагменту монтажного плану типового поверху крупнопанельного житлового будинку.

2. Виконати креслення фрагменту монтажного плану каркасу одноповерхової промислової будівлі

3. Прочитати креслення-схему розташування елементів фундаментів крупнопанельного житлового будинку.

4. Прочитати креслення-схему розташування елементів фундаментів промислової будівлі.

5. Прочитати креслення-схему розташування панелей стін і плит перекриття житлового будинку.

6. Прочитати схему розташування елементів колон, підкранових балок, стропильних ферм, прогонів і зв’язків по нижніх та верхніх поясах виробничої будівлі.

Тема 7. Читання креслень з професії

Ознайомлення з кресленнями арматури залізобетонних та металевих конструкцій будівель та споруд. Зміст креслень. Виноска арматури на кресленнях. Специфікація матеріалів і порядок її складання. Вибірка матеріалів. Складання специфікації і визначення необхідної кількості різної арматури сталі. Схеми армування. Читання монтажних креслень, монтажних схем. Читання креслень зварних будівельних технологічних металоконструкцій (стійки, сходи, поручні огороджень, трапи, настили та ін.)

Практичні роботи :

1.Вправи по знаходженню різних номерів арматури за виносками на кресленнях і специфікаціях

2. Вправи з визначення маси арматурних конструкцій і окремих стрижнів.

3. Читання креслень залізобетонних конструкцій.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з\п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі | 5 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 2 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5. | Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
| Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці: закон України “Про охорону праці”, Кодекс Законів про Працю, Типове положення про навчання з питань  охорони праці. Задачі системи стандартів безпеки праці. Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Закон України “Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Колективний договір.

Державний нагляд та громадський контроль за виконанням законодавства з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці та порядок їх проведення.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі

Безпека праці під час виконання монтажних робіт. Правила стропування  будівельних конструкцій і роз стропування встановлених конструкцій.

Правила транспортування та складування конструкцій і виробів.

Правила безпеки праці під час роботи з пнемо- та електроінструментом.

Інструктажі з безпеки праці, їх види, терміни проведення, порядок оформлення.

Порядок допуску до роботи робітників, навчання безпечних методів праці і перевірки знань. Допуски до виконання робіт, які мають додаткові вимоги з безпеки праці.

Загальні правила поведінки працівників на території будівельних майданчиків підприємства у виробничих та допоміжних приміщеннях.

Особливості монтажних робіт.

Причини травматизму.

Безпечна організація монтажної діяльності.

Вимоги до монтажних пристосувань для тимчасового кріплення конструкції.

Вимоги до забезпечення міцності і стійкості конструкції в процесі монтажу.

Сигналізація під час монтажу

Безпека праці під час  монтажу конструкцій.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Аналіз характерних промислових аварій, що пов’язані з пожежами на виробництві.

Стисла характеристика виробництва і пожежна безпека технологічного процесу сировини, готової продукції, агрегатів, установок.

Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт.

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Вогнегасні матеріали та речовини. Вода. Піна. Пісок. Вуглекислота. Горіння речовин і способи його зупинки. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Вогнегасник. Переносні вогнегасники. Пересувні вогнегасники. Рідинний (водяний) вогнегасник. Хімічний пінний вогнегасник. Повітряно-пінний вогнегасник. Вуглекислотний вогнегасник. Порошковий вогнегасник. Ручний пожежний інструмент. Гасіння і профілактика пожеж на об’єктах галузі.

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам на виробництві.

Тема 4. Основи електробезпеки

Класифікація виробничих приміщень за небезпекою ураження працівників електричним струмом.

Колективні й індивідуальні засоби захисту в електроустановках, порядок їх використання, зберігання й обліку, періодичність та види випробувань.

Плакати і знаки безпеки, що використовуються  в електроустановках.

Заземлення і занулення електроустановок, їх захист, максимально допустимі заходи безпеки, заходи роботи з електрифікованим інструментом, двигунами, трансформаторами.

Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих приміщень по електробезпеці. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Вказівні, попереджувальні, приписуючі знаки безпеки і знаки заборони. Ізолюючі прилади. Ізолююча підставка. Міри захисту від статичної електрики.

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди

Санітарно-технічні методи і засоби на виробництві. Виробничий травматизм і профзахворювання. Основні причини травматизму і професійних захворювань; заходи щодо їх запобігання.

Заходи щодо поліпшення умов праці і виробничого середовища.

Засоби індивідуального колективного захисту робітників.

Основні шкідливі виробничі фактори ( шум, вібрація) в механічних цехах, гранично  допустимі рівні, вплив на працівників.

Вимоги до освітлення робочого місця. Типи освітлення. Правила експлуатації освітлення.

Вентиляція і конденсація повітря. Правила експлуатації систем опалення і вентиляції.

Санітарна характеристика робочого місця монтажника. Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Фізіологія праці.

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, облік, профілактика.

Медичне та санітарне обслуговування робітників.

Щорічні медичні огляди.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Медична аптечка. Місце її знаходження. ЇЇ склад. Правила надання допомоги при пораненні. Перша допомога при вивихах. Перша допомога при переломах. Зупинка кровотечі. Перша допомога при непритомності. Перша допомога при опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом. Оживлення методами штучного дихання, непрямого масажу серця. Транспортування потерпілого.

Типова навчальна програма з предмета

«Будівельне матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Металеві матеріали та вироби | 5 | 2 |
| 2. | Матеріали для зварювальних робіт | 4 |  |
| 3. | Природні камені | 3 | 1 |
| 4. | Штучні камені | 5 | 2 |
| 5. | Будівельні розчини | 5 | 2 |
| 6. | Бетон і залізобетон | 6 | 1 |
| 7. | Бетонні і залізобетонні вироби і конструкції | 5 | 2 |
| 8. | Теплоізоляційні матеріли | 4 | 1 |
| 9. | Гідроізоляційні матеріали | 4 | 1 |
| 10. | Герметизуючі матеріали | 4 |  |
| Всього: | 45 | 12 |

Тема 1. Металеві матеріали та вироби

Вуглецеві та леговані сталі, їх класифікація за призначенням: конструкційна, інструментальна і спеціальна. марки вуглецевих  та легованих сталей.

Асортимент прокатного металу і металовиробів. Корозія металів та засоби захисту від неї (гальванічний метод, металізація, оксидування, фосфатування, лакофарбові покриття).

Лабораторно-практичні роботи:

1.Ознайомлення з мікроструктурою сталі.

2. Визначення профілю за замірами зразків прокатних сталей

Тема 2. Матеріали для зварювальних робіт

Електроди для ручного дугового зварювання. Матеріали і покриття електродів для ручного дугового зварювання.

Тема 3. Природні камені

Відомості про мінерали. Класифікація гірських порід. Основні види порід, які використовуються в будівництві (граніт, базальт, діабаз, вапняк, мармур, пісковики, туфи). Їх властивості. Короткі відомості про

видобування і обробку природного каменю. Грубо оброблені матеріали і вироби з природного каменю.

Лабораторно-практична робота:

1. Визначення характеристики гірських порід, різних кам’яних матеріалів за зовнішнім виглядом.

Тема 4. Штучні камені

Цегла керамічна: звичайна, порожниста, профільна, лицьова. Короткі відомості про виготовлення. Форма, розміри різних видів керамічної цегли. Властивості цегли: міцність, водопоглинання, морозостійкість.

Каміння керамічне, порожнисте: форма, розміри, марки, показники водопоглинання і морозостійкості. Область застосування.

Цегла силікатна: форма, розміри, марки, показники водопоглинання і морозостійкості. Відомості про виготовлення і застосування.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Визначення за зразками цегли правильності її розмірів, форми, а також дефектів  відповідно до вимог ДСТУ.

2. Визначення марки цегли.

Тема 5. Будівельні розчини

Поняття про розчини, їх класифікація. Властивості будівельних розчинів: рухливість, морозостійкість. Приготування розчинів на автономних установках і рочинозмішувальних заводах.

Розчини для кам’яної кладки і монтажу залізобетонних конструкцій. Спеціальні розчини: ін’єкційні розчини, гідроізоляційні розчини; тампонажні розчини, акустичні розчини, рентгенозахисні розчини.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Розрахунок компонентів для приготування розчинів заданої марки. 2.Визначення рухливості розчинової суміші.

Тема 6. Бетон і залізобетон

Виробництво бетонної суміші. Підбір складу бетону. Транспортування, укладання.

Легкі бетони. Бетон на пористих заповнювачах, поризований, крупнопористий та ніздрюватий бетони.

Монолітний і збірний залізобетон.

Поняття про попередньонапружені конструкції, їх переваги.

Лабораторно-практична робота:

1. Підбір складу бетонної суміші.

Тема 7. Бетонні і залізобетонні вироби і конструкції

Технічний контроль та зберігання залізобетонних виробів. Контроль якості збірного залізобетону. Металеві конструкції. Номенклатура металевих збірних конструкцій для промислових будівель і споруд: колони, підкранові балки, кроквяні і під кроквяні ферми, покриття і т. д.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Перевірка правильності розміщення арматури та закладних деталей відповідно до робочих креслень.

2.Визначення міцності бетону в конструкціях неруйнівними методами.

Тема 8. Теплоізоляційні матеріли

Загальні відомості про теплоізоляційні матеріали. Неорганічні теплоізоляційні матеріали, їх властивості і застосування.

Матеріали із спучених гірських порід, їх властивості і застосування.

Органічні теплоізоляційні матеріали, властивості застосування.

Акустичні матеріали та вироби, основні властивості і область застосування.

Лабораторна робота:

1.Визначення вологості мінеральної вати.

Тема 9. Гідроізоляційні матеріали

Загальні відомості. Рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали на основі бітумів та дьогтів, класифікація, властивості, область застосування.

Мастики: приклеювальні, гідроізоляційні асфальтові, гарячі бітумно-мінеральні, холодні асфальтові, антикорозійні бітуми, бітумно-гумові.

Емульсії та пасти.

Лабораторна робота:

1. Визначення водонепроникності рулонних гідроізоляційних матеріалів.

Тема 10. Герметизуючі матеріали

Герметизуючи матеріали та їх призначення.

Мастики твердіючі і нетвердіючі, їх виготовлення і застосування. Тіоколові мастики У-30М і ТС-1, поліізобутиленові мастики УМ-40 (чорна) і УМС-50 (світла).

Типова навчальна програма з предмета

"Технологія монтажних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Зварювальні роботи при монтажі конструкцій | 8 |  |
| 2. | Вантажопідйомні механізми та устаткування | 6 | 2 |
| 3. | Загальна технологія монтажних робіт | 4 |  |
| 4. | Монтажні роботи при спорудженні цегляних будівель | 8 | 2 |
| 5. | Геодезичні роботи на будовах | 8 | 2 |
| 6. | Протикорозійний захист сталевих закладних деталей і зварних з’єднань | 4 |  |
| 7. | Заробка стиків і швів між конструкціями | 6 |  |
| 8. | Монтаж великоблочних будівель | 4 |  |
| 9. | Монтаж великопанельних будівель | 4 |  |
| 10. | Монтаж каркасно-панельних будівель | 6 |  |
| 11. | Монтаж будівель із об’ємних блоків і підвищеної поверховості | 6 |  |
| 12. | Особливості виконання монтажних робіт в зимових умовах | 6 |  |
| 13. | Короткі відомості про стандартизацію в будівництві | 4 |  |
| 14. | Технічна документація на виробництво монтажних робіт | 4 | 4 |
| 15. | Сучасні технології монтажних робіт | 14 |  |
| Всього: | 90 | 10 |

Тема 1.  Зварювальні роботи при монтажі конструкцій

Види зварювання. Дугове зварювання. Електроди, види електродів. Зварні з’єднання і шви. Зварні вузли. Технологія зварювання будівельних конструкцій. Електродугове різання металу.

Ознайомлення з обладнанням, пристроями та матеріалами для виконання електрозварювальних робіт. Організація робочого місця. Безпека праці.

Перевіряння їх щільності зварювальних швів шляхом промазування їх гасом і крейдою.

Контроль якості зварних з’єднань і швів.

Тема 2. Вантажопідйомні  механізми та устаткування

Монтажні блоки, талі, поліспасти.

Вантажопідйомні і відвідні блоки. Вибір блоків в залежності від діаметру каната. Конструкція блоків, талів і поліспастів, способи їх  застосування.

Домкрати. Види домкратів (гвинтові, гідравлічні, рейкові), їх конструкція, вантажопідйомність, застосування і способи встановлення. Іспит і догляд за домкратами.

Лебідки. Конструкція ручних лебідок, вантажопідйомність. встановлення і закріплення, догляд і перевірка за ручними лебідками. Лебідки з електричним приводом. Правила встановлення і закріплення канатів на барабані. Закріплення електролебідки. Догляд за електролебідками і перевірка їх справності.

Якорі. Види якорів. Встановлення якорів на будівельному майданчику. Безпека якорів при експлуатації.

Будівельно-монтажні крани.

Баштові крани, їх види, позначки, переваги і недоліки.

Самохідні стрілові крани, їх типи, переваги і недоліки. Козлові, мостові, спеціальні крани їх будова і характеристика.

Основні параметри підбору кранів (вантажопідйомність, довжина вильоту стріли, висота підйому гака)

Літаючі крани. Види кранів, їх застосування.

Практичні роботи:

1. Підбір монтажних кранів за основними параметрами.

2. Підбір монтажного устаткування для різного виду конструкцій.

Тема 3.  Загальна технологія монтажних робіт

Технологія підготовчих  робіт до монтажу конструкцій: зачищення стиків збірних конструкцій; закріплювання монтажних болтових зєднань; встановлювання само нарізних болтів; виправляння фасонної сталі на ручних гвинтових пресах. Будова, принцип роботи ручних гвинтових пресів.

Підйом конструкцій при допомозі кранів та інших монтажних механізмів.  Основні способи підйому і встановлення конструкцій. Суть кожного способу і його застосування. Утримання конструкцій від розгойдування. Правила підйому елементів. Вивіряння і встановлення елементів. Перевірка вертикальності елементів при допомозі рівня, виска, теодоліта. Перевірка точності встановлення елементів конструкцій на висоті при допомозі нівеліра. Регулювання встановлення елементів в процесі вивірення. Тимчасове закріплення встановлених елементів. Призначення тимчасового кріплення конструкцій і вимоги до його виконання. Пристосування для тимчасового кріплення. Способи тимчасового кріплення.

Тема 4. Монтаж залізобетонних конструкцій при спорудженні цегельних будівель

Монтаж фундаментів і стін підвалів.

Розбивка осей фундаментів. Підготовка основ. Встановлення маячних фундаментних блоків (кутових, проміжних). Технологія монтажу блоків, контроль якості їх встановлення.

Монтаж блоків стін підвалів, перевірка правильності їх встановлення. Зарубка стиків. Допустимі відхилення при монтажу збірних фундаментів. Перевірка правильності встановлення блоків. Монтаж стін підвалу з

об'ємних блоків, із розміткою місць їх встановлення. Підготовка постелі розчину, встановлення, вивірення, розстроповування і заповнення вертикальних і горизонтальних швів розчином.

Монтаж перекриття і покриття. Перевірка верхніх опорних частин і прогонів, виніс відміток внизу конструкцій перекриття. Допустимі відхилення в межах поверху. Стропування конструкції, підготовка розгинової грядки, подавання, наведення, встановлення, вивіряння, розстроповування, заповнення горизонтальних швів між плитами, закріплення плит анкерами між собою і плит з стіною.

Влаштування підвісних стель.

Підвісна стеля, несуча частина (підвіски, деталі, кріплення). Види металевих каркасів, способи їх кріплення. Технологія і послідовність кріплення гіпсокартонних і гіпсових плит.

Монтаж перемичок. Дотримання горизонтальності і вертикальності монтованих елементів.

Монтаж сходових маршів і площадок.

Послідовність монтажу проміжної площадки і першого маршу, поверхової площадки і другого маршу. Перевірка положення сходової площадки  по вертикалі і в плані при допомозі шаблону. Використання скорочених строп і вилочного захвату при монтажу маршу.

Влаштовування на опорних місцях сходових площадок розчинової постелі, встановлення маршу, вивіряння, розстроповування, заробка стиків між маршами і площадками.

Монтаж балконних плит. Встановлення маячних плит по краях захватки на розчинову  постелю. Тимчасове кріплення балконних плит (підкоси, струбцини). Вивірення положення плит. Зварювання анкерів із закладними деталями.

Монтаж великопанельних і гіпсобетонних перегородок.

Розмітка місць встановлення. Технологія монтажу і способи кріплення перегородок (між кімнатних і між квартирних). Влаштовування розчинової постелі і гідроізоляції. Підведення, встановлення, тимчасове кріплення, вивіряння, розстроповування і постійне закріплення. Зняття тимчасового кріплення, заробка стиків між конструкціями. Монтаж перегородок із гіпсокартону. Кріплення і встановлення стального каркасу, види каркасів. Застосування будівельного пістолета.

Організація робочого місця при виконанні монтажу залізобетонних конструкцій: фундаментних блоків, стінових фундаментних блоків, плит перекриття, перемичок, підвісних стель, балконних плит, перегородок. Дотримання правил техніки безпеки і вимоги до якості робіт при монтажі збірних елементів в цегляних будівлях.

Практичні роботи:

1. Визначити кількість необхідних залізобетонних конструкцій (стінових блоків і плит перекриття) для будівництва двоповерхової будівлі певного розміру.

2. Виконати розмітку місць встановлення перегородок.

Тема 5. Геодезичні роботи на будовах

Закріплення геодезичних точок і їх збереження. Знаки для закріплення розбивки осей і проектних відміток.

Геодезичні інструменти. Нівелірні рейки, їх типи і влаштування. Правила встановлення і користування нівеліром. Поняття про абсолютні і відносні відмітки. Репери.

Теодоліт і нівелір, їх будова і правила  користування. Встановлення  теодоліта і нівеліра в робоче положення.

Прилади для виміру ліній. Рулетки, стрічки. Виміри відстаней на горизонтальній, вертикальній і похилій площинах.

Розбивка будівель. Поняття про осі будівлі (головні, основні, допоміжні). Розбивка осей на монтажній площадці і їх закріплення.

Поняття про нульові і монтажні горизонти. Винесення нульового горизонту і закріплення його на місцевості. Переніс відміток на глибину і на високі частини будівлі. Геодезична перевірка правильності монтажу конструкцій.

Використання лазарів для контролю вертикальності при монтажі.

Практичні роботи:

1. Вимір теодолітом горизонтальності кутів. Перенесення відмітки з постійного репера. Розбивка осей будівлі.

2.  Виконати геодезичну перевірку правильності монтажу конструкцій.

Тема 6. Протикорозійний захист сталевих закладних деталей і зварних з’єднань

Вимоги будівельних норм і правил на протикорозійний захист стикових закладних деталей і зварних з’єднань. Механічний і електрохімічний захист сталевих закладних деталей, зварних з’єднань. Деталі і з’єднання, які потребують механічного протикорозійного захисту.

Види обмазки, їх склад і способи нанесення на поверхню.

Суть електрохімічного захисту. Підготовка поверхні до нанесення покриття. Способи нанесення. Область застосування електрохімічного захисту. Виконання робіт по протикорозійному захисту сталевих закладних деталей і зварних з’єднань в зимових умовах. Їх захист, склад і способи нанесення. Інструменти для нанесення захисного шару на поверхні закладних деталей і зварних з’єднань конструкції монтажу.

Тема 7.  Зароблювання стиків і швів між конструкціями будівель і споруд

Способи зароблювання стиків у будівлях. Стики між конструкціями підземної частини будівлі і наземної частини будівель і споруд.

Операції заробки стиків між блоками і панелями: конопатка, гідроізоляція утеплення, герметики, опорядження поверхні, суть кожної операції.

Замонолічування стиків з конструкцій перекриття, покриття, колон (колон з фундаментом і колон між собою). Вимоги БНіП до заробки стиків і швів.

Типові монтажні вузли і з’єднання сталевих і залізобетонних конструкцій. Вимоги БНіП на виконання і приймання монтажних робіт. Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при виконанні заробки стиків і швів між конструкціями.

Тема 8. Монтаж великоблочних будівель

Розділ монтажу великоблочних будівель на два етапи: монтаж підземної і монтаж наземної частини будівлі. Розбивка будівель на захватки. Монтаж фундаментів і стін підвалу. Монтаж перекриття над підземною частиною. Монтаж стін будівель із великих блоків. Розмітка положення стінових блоків першого поверху. Подача інструментів і пристосування. Технологія і послідовність встановлення маячних блоків, встановлення рядових блоків стін. Монтаж блоків внутрішніх стін. Монтаж простінкових, підвіконних, перемичкових, карнизних блоків з вивірянням, тимчасове і постійне кріплення.

Монтаж покрівельних (безгорищних) покриттів. Попарне вкладання плит настилів без попереднього вивіряння. Анкерування настилів між собою. Вимоги до якості монтажу будівель із великих блоків.

Тема 9.  Монтаж великопанельних будівель

Конструктивно-плануючі схеми великопанельних будівель

Монтаж стін великопанельних будівель. Підготовка до монтажу. Визначення і закріплення на поверсі монтажного горизонту, нанесення рисок укладання герметизаційного (горизонтального шнура). Влаштування постелі із розчину. Підйом, наведення, встановлення тимчасове закріплення, розстроповування вивіряння і остаточне закріплення конструкцій. Монтаж внутрішніх стін. Монтаж стінових панелей, способи їх монтажу. Монтаж панелей перекриття. Особливості стропування панелей перекриття. Попередні роботи перед монтажем панелей перекриття. Підготовка опорних поверхонь стін і перегородок, вкладання розчину по-всьому контуру і встановлення панелей. Монтаж вентиляційних блоків і елементів сміттєпроводів.

Особливості виконання монтажу даних елементів.

Зварювання. Влаштування гідроізоляції швів зовнішніх панелей.

Контроль якості змонтованих конструкцій. Поверхова здача робіт. Вимоги БНіП до виробництва і приймання робіт по монтажу великопанельних будівель.

Тема 10. Монтаж каркасно-панельних будівель

Особливості монтажу конструктивних елементів каркасно-панельних будівель. Технологічні карти на монтаж наземної частини каркасно-

панельної будівлі. Карти трудових процесів. Розбивка будівель на монтажні ділянки (захватки, яруси).

Технологія монтажу елементів каркасу. Підйом і встановлення колон.

Застосування кондукторів для закріплення і вивіряння колон. Підготовка оформлень площин. Стропування , підйом і монтаж балок, ригелів, прогонів. Кондуктори для закріплення і вивіряння горизонтальних елементів. Монтаж фундаментних блоків стаканного типу.

Перевірка правильності змонтованих конструкцій. Остаточне закріплення конструкцій і замонолічування стиків.

Монтаж огорожуючих конструкцій. Встановлення внутрішніх стін і перегородок. Монтаж складового перекриття. Встановлення навісних панелей зовнішніх стін. Заробка стиків між стіновими панелями.   Вимоги до якості монтажу каркасно-панельних будівель.

Тема 11.  Монтаж будівель із об’ємних блоків

Суть монтажу будівель із об’ємних блоків. Типи об’ємних блоків. Підготовка блоків до монтажу.

Технологія монтажу будівель із об’ємних блоків. Доставка блоків на монтажні площадки. Способи стропування, підйом і встановлення в проектне положення. Заробка стиків.

Механізми, інструменти і пристосування, які застосовують при монтажу будівель із об’ємних блоків.

Монтаж санітарно-технічних кабін і елементів ліфтових шахт, перевірка геометричних розмірів, підготовка місць встановлення, перевірка вертикальності, розстроповування, зачеканювання стику розчином (між елементами ліфтових шахт).

БНіП на виробництво і приймання робіт при монтажу будівель із об’ємних блоків.

Особливості монтажу будівель підвищеної поверховості.

Особливості конструктивного вирішення стиків. Застосування цементно-піщаної пасти для заповнення горизонтальних швів. Застосування кондукторів і оснащення для примусової фіксації проектного положення елементів. Способи геодезичного контролю точності встановлення елементів.

Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при монтажі великоблочних, великопанельних, каркасно-панельних будівель, а також будівель об’ємних блоків і підвищеної поверховості.

Тема 12. Особливості виконання монтажних робіт в зимових умовах

Вимоги до конструкцій. Особливості монтажу. Очистка конструкцій від снігу, льоду.

Звільнення примерзлих конструкцій до початку підйому. Підготовка стиків і вузлів до замонолічування. Обігрів стиків і вузлів.

Пристосування для підготовки стиків елементів і заробки стиків, вузлів і швів.

Область застосування протиморозних добавок при замонолічуванні стиків збірних елементів.

Вимоги БНіП до виробництва монтажних робіт в зимовий період.

Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при виконанні монтажних робіт при мінусовій температурі.

Тема 13. Короткі відомості про стандартизацію в будівництві

Типи, уніфікація, стандартизація основні принципи індустріалізації будівництва.

Стандартизація в будівництві. Її роль у розвитку науково-технічного прогресу.

Система стандартів в будівництві. Уніфікація розмірів і основних параметрів збірних конструкцій і виробів. Стандарти на матеріали і вироби для будівництва.

Система показників якості промислової продукції, які застосовуються в будівельній індустрії. Номенклатура кількості і якість показників для оцінки будівель.

Тема  14. Технічна документація на виробництво монтажних робіт.

Робочі креслення будівель і споруд, монтажні схеми. Специфікація збірних конструкцій.

Проект виробництва робіт. Технологічні карти на виробництво монтажних робіт.

Карти трудових процесів на виробництво монтажних робіт, їх структура, зміст, ефективність застосування.

БНіП на виробництво кам’яних і монтажних робіт.

Практичні роботи:

1. Складання спрощених технологічних карт по монтажу конструкцій.

2. Читання технічної документації.

3. Скласти карту трудових процесі на виробництво монтажних робіт.

4. Прочитати монтажну схему.

Тема  15. Сучасні технології  монтажних робіт

Сучасні технології монтажних робіт.

Новітнє монтажне обладнання.

Сучасні вітчизняні та зарубіжні  інструменти, пристрої та пристосування, що використовуються для монтажних робіт.

Технології монтажних робіт, які використовуються на підприємствах – замовниках кваліфікованих робітників.

Типова програма  з виробничого навчання

Професія – 7214.1 «Монтажник з монтажу

сталевих та залізобетонних конструкцій»

Кваліфікація -3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на монтажному полігоні | 60 |
| 1.1 | Вступне заняття. | 6 |
| 1.2 | Електрозварювальні роботи | 54 |
| ІІ. Виробниче навчання на будівництві | 120 |
| 2.1 | Виконання геодезичних робіт на будівництві | 30 |
| 2.2 | Монтаж фрагментів житлової будівлі та збірних конструкцій | 42 |
| 2.3 | Монтаж фрагментів каркасу багатоповерхової будівлі із залізобетонних елементів | 48 |
| ІІІ. Виробнича практика на будівельних об’єктах | 273 |
| 1 | Ознайомлення з будівельним об’єктом, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. | 7 |
| 2 | Самостійне виконання монтажних робіт 3-го розряду. | 266 |
| 3 | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Разом: | 453 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступне заняття

Роль виробничого навчання, його навчально-виробничі і виховні задачі в підготовці кваліфікованих робітників-монтажників.

Завдання виробничого навчання при підвищенні кваліфікації робітників на виробничих об’єктах. Знайомство з досвідом роботи новаторів виробництва на будівельних об’єктах.

Знайомство з кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого навчання і видами робіт 3-го розряду. Трудова і технологічна дисципліна. Культура виробництва.

Безпека праці, електробезпека і пожежна безпека.

Тема 2. Електрозварювальні роботи та газорізання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Вправи.

Ознайомлення з обладнанням, пристроями та матеріалами для виконання електрозварювальних робіт. Організація робочого місця.

Перевірка готовності електрозварювальних апаратів до роботи.

Запалювання і підтримування дуги, регулювання сили струму, перемі-щення електроду вздовж зварювального шва та підтримування необхідної довжини дуги. Підготовка деталей до зварювання. Накладання швів та прихваток  у нижньому та вертикальному положенні. Зварювання різних деталей з смужок сталі встик, внаклад та під кутом один до одного. Виявлення зовнішніх дефектів зварювальних швів.

Тема 3. Виконання геодезичних робіт на будівництві

Інструктаж  з безпеки праці та пожежної безпеки за змістом занять.

Практичне ознайомлення з геодезичним інструментом: нівеліром, теодолітом,	 рейками.

Перевірка будівельних конструкцій: довжини прольоту, висоти, ширини. Розбивка осьових ліній деталей  і конструкцій.

Підготовка нівеліра і теодоліта до роботи.

Практика відліку  по рейці.

Геодезичні роботи нівеліром та теодолітом при монтажу будівельних конструкцій: перенесення осей фундаментів з обноски, або знаків, закріплюючих осі, на дно котловану, монтаж фундаментних блоків відповідно осей-причалок; вивірка вертикальності та планового положення змонтованих колон, положення ферм.

Тема 4. Монтаж фрагментів житлової будівлі зі збірних конструкцій

Інструктаж  з безпеки праці та пожежної безпеки за змістом занять.

Підготовка такелажного обладнання, пристосувань та інструментів. Інструктаж з техніки безпеки.

Підготовка елементів конструкцій до монтажу.

Ознайомлення з робочими кресленнями, монтажними схемами, технологічними картами.

Влаштування обноски та розбивка осей будівлі. Влаштування піщаної подушки під фундаментні блоки. Геодезична перевірка висотної відмітки основи. Встановлення кутових і  маячних фундаментних блоків. Встановлення рядових блоків та геодезична перевірка правильності встановлення.

Розмітка на місці положення блоків першого ярусу. Перевірка правильності положення змонтованих елементів. Виправлення відхилень.

Монтаж плит перекриття та покриття. Стропування, підйом та встановлення плит та панелей перекриття у відповідності до монтажної схеми та технологічної карти. Вивірка вкладених плит та їх закріплення.

Монтаж сходових площадок і маршів.

Зароблення стиків та замонолічування швів у стінах, плитах та панелях перекриття. Вкладання гідроізоляції.

Влаштування тимчасових огороджень, настилів, встановлення інвентарних риштувань та пристосувань, необхідних для виконання монтажних робіт.

Перевірка якості виконаних робіт. Оформлення акту прийомки змонтованих конструкцій.

Розбирання конструкцій та їх складування  відповідно до вимог.

Тема 5. Монтаж фрагментів каркасу багатоповерхової будівлі із залізобетонних елементів

Інструктаж  з безпеки праці та пожежної безпеки за змістом занять.

Підготовка обладнання, пристосувань та інструменту. Ознайомлення з робочими кресленнями, монтажними схемами. Інструктаж з техніки безпеки.

Підготовка конструкцій до монтажних робіт: облаштування конструкцій пристосуваннями відповідно до правил техніки безпеки.

Підготовка з’єднань: зачистка, виправлення стержнів, зачистка закладних деталей.

Подача конструкцій до місця монтажу в зону дії монтажного крана з дотриманням почерговості прийнятої в ПВР. Геодезична перевірка фундаментів.

Виконання монтажних робіт горизонтальним або вертикальним способом, монтаж частин будівлі на всю висоту.

Послідовність встановлення, вивірка та закріплення тимчасових та постійних конструктивних елементів: фундаментів, колон, зв’язків (тимчасових або постійних), ригелів та балок, плит перекриття, стінових панелей, стін та ін.

Контроль якості змонтованих конструкцій (зароблення стиків, замонолічування з’єднань).

Оформлення акту здачі змонтованих конструкцій.

Розбирання конструкцій та їх складування.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з будівельним об’єктом, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

Інструктаж  з безпеки праці та пожежної безпеки за змістом занять.

Ознайомлення учнів з будівельним об’єктом, з видами монтажних робіт, які необхідно буде виконати.

Ознайомлення з організацією праці і контролю якості робіт на виробничій ділянці, на робочому місці.

Ознайомлення з організацією робочих місць новаторів виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву.

Тема 2. Виконання монтажних робіт 3-го розряду на робочих місцях

Інструктаж  з безпеки праці та пожежної безпеки за змістом занять.

Самостійне виконання робіт на робочому місці за професією “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних  конструкцій 3 розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна навчальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва за погодженям з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1.Болтове з’єднання конструкцій.

2.Укладання плит дорожнього покриття.

3.Замонолічування бетоном стиків і некратних місць.

4.Монтаж збірних перегородок і внутрішніх стін з гіпсових панелей на металевому каркасі.

5.Герметизація стиків спеціальними герметиками.

6.Закладання цеглою або бетоном кінців балок, борозен, гнізд, вибоїн і отворів.

7.Підготовка конструкцій до монтажу. Тимчасове кріплення конструкцій.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

#### (будівельно-монтажний полігон)

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Виробниче обладнання |  |  |  |
| 1. | Трансформатор зварювальний ТД-306 У2 |  | 3 |  |
| 2. | Трансформатор зварювальний ТД-102 У2 |  | 3 |  |
| 3. | Трансформатор зварювальний ТД-502 У3 |  | 2 |  |
| 4. | Перетворювач зварювальний одно постовий ПД-502 У2 |  | 2 |  |
| 5. | Агрегат зварювальний АСБ-300 МУ1 |  | 1 |  |
| 6. | Випрямляч зварювальний одно постовий ВДУ-305 У3 |  | 2 |  |
| 7. | Випрямляч зварювальний одно постовий ВДУ-504 У3 |  | 2 |  |
| 8. | Випрямляч зварювальний для імпульсно-дугового зварювання ВДГІ-302 |  | 1 |  |
| 9. | Осцилятор ОСПЗ-2М |  | 1 |  |
| 10. | Імпульсний збудник дуги ГІ-1 |  | 1 |  |
| 11. | Стабілізатор зварювальної дуги СД-2 |  | 1 |  |
|  | Тренажери |  |  |  |
| 1. | Тренажер електрозварювальника ручного зварювання ТС-3 |  | 1 |  |
| 2. | Тренажер електрозварювальника електронний ЕТС |  | 1 |  |
| 3. | Малоамперний дуговий тренажер зварювальника МДТЗ |  | 1 |  |
| 6. | Оснащення робочого місця |  |  |  |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл зварника неповоротний ССН-1 |  | 15 |  |
| 2. | Стілець гвинтовий |  | 15 |  |
| 3. | Стелаж для заготовок, деталей, готових виробів |  | 15 |  |
| 4. | Стакан металевий для зберігання електродів |  | 15 |  |
| 5. | Ящик для води |  | 15 |  |
| 6. | Ящик для присадного матеріалу |  | 15 |  |
| 7. | Ящик для інструменту |  | 15 |  |
| 8. | Мережний закритий рубильник |  | 15 |  |
| 9. | Ящик металевий для зберігання недогарків електродів |  | 15 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Набір інструменту для зварника марки ЕНІ-300 |  | 15 комп. |  |
| 2. | Електродержак (З мідним багатожильним дротом довжиною 3м.): |  |  | При відсутності ЕНІ |
|  | а) вилочного типу; |  | 3 |  |
|  | б) для безнедогаркового зварювання; |  | 1 |  |
|  | в) для трифазного зварювання; |  | 1 |  |
|  | г) пасатижного типу ЕП; |  | 2 |  |
|  | д) пасатижного типу ЕД; |  | 5 |  |
|  | е) з важельним затискачем ЕР; |  | 1 |  |
|  | є) гвинтового типу; |  | 1 |  |
|  | ж) зіщіпкового типу ЕДС; |  | 1 |  |
| 3. | Паяльник зварювальний малий ГС-2 |  | 7 |  |
| 4. | Паяльник зварювальний ГС-3 (або комплект КГС-2) |  | 8 |  |
| 5. | Різак для роздільного різання “Маяк-1-02” інжекторний |  | 15 |  |
| 6. | Викрутка з діелектричною ручкою |  | 15 |  |
| 7. | Пасатижі |  | 15 |  |
| 8. | Щітка сталева ручна |  | 10 |  |
| 9. | Зубильний шлаковідокремлювач |  | 10 |  |
| 10. | Ручка діелектрична |  | 15 |  |
| 11. | Ключ розвідний |  | 15 |  |
| 12. | Молоток |  | 15 |  |
| 13. | Кутник |  | 15 |  |
| 14. | Лінійка металева |  | 15 |  |
| 17. | Щуп |  | 15 |  |
| 15. | Шаблони ШС-2 |  | 15 |  |
| 16. | Совок для прибирання флюсу |  | 15 |  |
|  | Пристосування |  |  |  |
| 1. | Окуляри захисні закритого типу із світофільтром типу СС (синє скло) |  | 15 |  |
| 2. | Респіратори |  | 15 |  |
| 3. | Лінійка напрямна |  | 15 |  |
| 4. | Щиток лицевий для електрозварника |  | 15 |  |
| 5. | Килимок діелектричний гумовий |  | 15 |  |
| 6. | Затискачі для приєднання зварювальних дротів до зварювальних виробів: |  |  |  |
|  | а) пружинний |  | 10 |  |
|  | б) гвинтовий |  | 5 |  |
|  | Одяг |  |  |  |
| 1. | Штани або комбінезон |  | 15 |  |
| 2. | Куртка (брезентова) |  | 15 |  |
| 3. | Рукавиці (брезентові) |  | 15 |  |
| 4. | Шапочка (без козирка) |  | 15 |  |
| 5. | Черевики на гумовій підошві з глухим верхом |  | 15 |  |

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7214.1  "Монтажник з монтажу сталевих

та  залізобетонних конструкцій"

Кваліфікація  3 розряд

| Бали | Знає | Уміє |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базо-ві загальні знання, слабо орієнту-ється в основних видах деталей, збірних бетонних та залізобе-тонних конструкціях, допускає помилки при виборі основного такелажного пристосування для виконання тих чи інших монтаж-них робіт. Потребує постійного корегування | Учень (слухач) має незначні базо-ві навички. Не вміє підготувати до монтажу збірні залізобетонні конструкції та допускає помилки при виборі такелажного присто-сування для проведення монтаж-них робіт збірних залізобетонних конструкцій. Навички навчання потребують конструктивної під-тримки. Без присвоєння кваліфі-кації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні базові знання навчального мате-ріалу, допускає помилки при визначенні такелажного облад-нання, монтажних інструментів та пристосувань. Допускає грубі по-милки при виконанні розвантажу-вальних робіт, при виборі гер-метика та принципу роботи з ним. Допускає грубі помилки при підготовці конструкцій до мон-тажу. Потребує постійного коре-гування. | Учень (слухач) має незначні базові навички і здатний вико-нувати фрагменти навчально-виробничих завдань, пов’язаних з визначенням необхідного таке-лажного пристосування та мон-тажних інструментів, пристроїв, неякісно виконує вантажно-роз-вантажувальні роботи, герметиза-цію стиків, порушує правила при підготовці конструкцій до мон-тажу. Навички навчання потре-бують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові знання, пов’язані з основ-ними видами герметиків та прави-лами роботи з ними, видами ущільнюючих прокладок для Ге-метизації стиків, такелажним обладнанням, монтажними Істру-ментами та пристосуваннями, спо-собами стропування кон-струкцій, що монтуються. Потребує постій-ного корегування знань. | Учень (слухач) має незначні базові навички і здатний вико-нувати прості завдання із корис-тування основними видами герме-тиків, ущільнюючими прокладка-ми для герметизації стиків, такелажним обладнанням, мон-тажними інструментами та при-стосуваннями, роботи зі стропу-вання конструкцій, що монтують-ся. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має загальний обсяг знань пов’язаних з основ-ним такелажним обладнанням, монтажними інструментами та пристосуваннями правилами ро-боти з ними, способами стропу-вання монтажних конструкцій, основними видами герметиків та правилами роботи з ними, видами ущільнюючих прокладок для гер-метизації стиків, правилами транс-портування та складування мон-тажних конструкцій, основними властивостями і марками бетон-них сумішей. Потребує подаль-шого вдосконалення знань. | Учень (слухач) має загальний обсяг навичок і здатний викорис-товувати сигналізацію, такелажне обладнання, монтажні інструмен-ти та пристрої, виконувати роботи з стропування монтажних конст-рукцій, розвантажувальні та складальні роботи з монтажними конструкціями, виконувати герме-тизацію стиків спеціальними гер-метиками, замонолічувати бето-ном стики, виправляти фасонні сталі на гвинтових пресах. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоскона-лення. |
| 5 | Учень (слухач) має загальний обсяг знань такелажного облад-нання, монтажних інструментів та пристроїв, правила роботи з ними, способи стропування монтажних конструкцій, основні види герме-тиків, основні властивості бетон-них сумішей, правила транспор-тування та складування монтаж-них конструкцій, способи тимча-сового кріплення конструкцій, прості способи перевірки зварю-вальних швів, правила підготовки поверхонь для ізоляції. Потребує подальшого удосконалення знань. | Учень (слухач) має загальний обсяг навичок і здатний вико-ристовувати сигналізацію, таке-лажне обладнання, монтажні інст-рументи та пристрої. Виконувати роботи з ізоляції поверхонь, герметизації стиків та замоно-лічування бетоном, пробивати гнізда та отвори, підготувати конструкцію до монтажу, пере-віряти щільність зварювальних швів, виконувати тимчасове кріп-лення конструкцій. при виконанні робіт допускається значної кіль-кості помилок. Кваліфікація при-своюється, але потребує подаль-шого удосконалення. |
| 6 | Учень (слухач) має загальний обсяг знань такелажного облад-нання, монтажних інструментів та пристроїв, правил роботи з ними, способів стропування монтажних конструкцій, основних видів герметиків, властивостей і марок бетонних сумішей, основних видів ущільнюючих прокладок для гер-метизації стиків, правил підготов-ки поверхонь до ізоляції, способів тимчасового кріплення монтаж-них конструкцій, простих спосо-бів перевірки зварювальних швів, способів захисту металу від корозії, правил транспортування та складування монтажних конст-рукцій, газорізання. Потребує подальшого удосконалення знань. | Учень (слухач) має загальний обсяг навичок і здатен використо-вувати такелажне обладнання, монтажний інструмент та присто-сування, зачищати, замонолічува-ти стики збірних конструкцій, виконувати кріплення монтажних болтових з’єднань, встановлювати самонарізні болти, перевіряти щільність зварювальних швів, вкладати плити дорожнього по-криття, закладати цеглою або бетоном кінці балок, борозен, готувати тіоколові герметики вручну, виконувати газорізальні роботи сталлю та трубами. При виконанні робіт допускає помил-ки, які не може самостійно ви-правити. Кваліфікація присвою-ється, але потребує подальшого удосконалення. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні знання, самостійно відтворює ос-новні положення навчального ма-теріалу, пов’язаного із способами кріплення монтажних конструкт-цій, простими способами перевір-ки якості зварювальних швів, способами захисту металу від корозії, правилами транспорту-вання та складування монтажних конструкцій, газорізальними та електрозварювальними роботами, правилами підготовки поверхонь до ізоляції, утеплення поверхонь, будовою та правилами роботи з електрифікованим та пневматич-ним інструментом. | Учень (слухач) має конкретні практичні навички, може вико-нувати прийоми і технологічні операції, користуватися електри-фікованим та пневматичним інст-рументом, виконувати електрозва-рювальні та газорізальні роботи, застосовувати методи контролю за якістю робіт. При виконанні робіт допускає несуттєві помилки і неточності, які частково може ви-правити. Кваліфікація присвою-ється. |
| 8 | Учень (слухач) має загальні знання, самостійно відтворює на-вчальний матеріал пов’язаний з виконанням монтажу фундамен-тних блоків, плит перекриття та покриття, балок, ригелів, застосо-вує необхідні механізми, такелаж-не обладнання, пристрої та інші інструменти, знає технологію ви-конання електрозварювальних та газорізальних робіт, будову та правила користування геодезич-ним інструментом, читає монтаж-ні схеми. | Учень (слухач) має конкретні практичні навички, може самос-тійно виконувати електро-зва-рювальні роботи, роботи з монтажу фундаментних блоків, плит перекриття та покриття, ба-лок, ригелів, користуватися таке-лажним обладнанням, монтажним інструментом та пристосуванням, електрифікованим та пневматич-ним інструментом, здійснювати контроль якості виконаних робіт, за допомогою майстра виробни-чого навчання виконувати нівелі-рування дна котловану, при вико-нанні робіт допускає несуттєві помилки, які може виправити сам. Кваліфікація присвоюється. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загаль-ні знання та базові теоретичні знання, які застосовує при виконанні монтажних робіт, знає будову та правила застосування електричного та пневматичного інструменту, користується техно-логгічними картами, монтажними схемами. Відповідає за власне навчання. | Учень (слухач) має конкретні практичні навички, може викону-вати всі прийоми і технологічні операції з монтажу збірних залі-зобетонних конструкцій, користу-ватися геодезичними інструмента-ми, електрифікованими, пневма-тичними інструментами та при-строями, виконувати роботи з під-готовки конструкцій до монтажу, виконувати монтаж певних вузлів монтажних конструкцій у відпо-відності до монтажних схем. Ква-ліфікація присвоюється. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні практичні і теоретичні знання, здатний використовувати їх у нестандартних умовах, ви-являє елементи творчого підходу в технології монтажних робіт, під-борі методів монтажу певних конструкцій, виявляє пізнаваль-ний інтерес до обраної професії, нової техніки, технологічних про-цесів. Здатен до самокерування у навчанні. | Учень (слухач) має значні практичні навички, виконує всі прийоми технологічних процесів монтажних робіт, користується технологічними картами, монтаж-ними схемами, керує підйомно-транспортним обладнанням, готує до роботи такелажне обладнання, пристосування та інструменти, виконує газозварювальні та газо-різальні роботи, працює з геоде-зичним інструментом, забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки, економно використовує матеріали та енергоресурси. Ква-ліфікація присвоюється. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конкретні практичні і теоретичні знання, виявляє творчі здібності у виконанні теоретичних і практич-них завдань з технології монтаж-них робіт, складає технологічні карти, монтажні схеми, удоско-налює трудові прийоми при вико-нанні монтажних робіт. Здатен до самокерування при навчанні. | Учень (слухач) має значні практичні навички, обирає опти-мальний варіант виконання на-вчально-виробничого завдання, правильно виконує всі прийоми та технологічні операції при вико-нанні підготовчих та монтажних робіт, вільно користується елект-рифікованим та пневматичним інструментом, має достатній рі-вень знань з контролю за якістю виконаних робіт. Кваліфікація присвоюється. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конк-ретні практичні і теоретичні знання, виявляє творчі здібності у виконанні теоретичних і прак-тичних завдань з технології монтажних робіт, складає техно-логічні карти, монтажні схеми, застосовує усі види технологічної документації, виявляє пізнаваль-ний інтерес до обраної професії, нової техніки, технологій. Здатен до самокерування при навчанні. | Учень (слухач) має значні практичні навички, виконує всі прийоми і технологічні операції проведення монтажних та під-готовчих робіт в межах норм часу та вимог технічної документації, використовує електрифікований та пневматичний інструмент, користується газорізальними та електро-зварювальними апарата-ми, вміє обирати отпимальний варіант виробничого завдання, економно використовує матеріали, енерго-ресурси. Кваліфікація при-своюється. |