Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

(позначення стандарту)

Професія –  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація – 4  розряд

Видання офіційне

# Київ

# 2006

# Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно –технічного навчального закладу

( підприємства, установи та  організації, що  здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7237.2  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

2. Кваліфікація – 4    розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

# Повинен знати: основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах.

# Повинен уміти: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах.

Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи.

4 . Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:  раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці; додержуватись  норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж”  3- го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та  третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією  „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж” 3-го розряду не менше  1 року.

6. Сфера професійного використання випускника:

- Електромонтажні роботи на будівництві

- Ремонт лінії електропередачі та  розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілу електроенергії

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік – по закінченні терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать – жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження

Кваліфікаційна характеристика відповідає вимогам держаного стандарту з професії “Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006року № 632.

Типовий навчальний план

Підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників

Професія – 7137. 2 Електромонтажник з

освітлення та освітлювальних мереж

Кваліфікація –  4 розряд

Загальний фонд навчального часу  -  420 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 32 |  |
|  | 1.1. Основи правових знань | 5 |  |
|  | 1.2. Основи галузевої економіки | 7 |  |
|  | 1.3. Інформаційні технології | 6 | 1 |
|  | Резерв часу | 14 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 136 |  |
|  | 2.1 Технологія електромонтажних робіт | 93 | 2 |
|  | 2.2. Охорона праці | 10 |  |
|  | 2.3. Електроматеріалознавство | 16 |  |
|  | 2.4. Електротехніка з основами промислової електроніки | 10 |  |
|  | 2.5. Технічне креслення | 7 | 1 |
| 3 | Професійно –практична підготовка | 245 |  |
|  | 3.1. Виробниче навчання | 84 |  |
|  | 3.2. Виробнича практика | 161 |  |
| 4 | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |
| 5 | Консультації | 20 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без пункту 5) | 420 | 4 |

Перелік  необхідних майстерень, кабінетів, лабораторій, полігонів

для підготовки кваліфікованих робітників

за професією 7137.2 “Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж”. Кваліфікація –  4 розряд

- Кабінети:

- охорони праці та правила дорожнього руху

- основ галузевої економіки і підприємництва

- технології електромонтажних робіт

- основ правових знань

- Лабораторії:

- технології електромонтажних робіт

- електроматеріалознавства

3. Майстерні:

- електромонтажна

##### Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Поняття господарського права та підприємницької діяльності | 1 |  |
| 2. | Суб’єкти господарської діяльності | 1 |  |
| 3. | Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності | 1 |  |
| 4. | Господарство-правова відповідальність | 1 |  |
| 5. | Правове регулювання банкрутства | 1 |  |
|  | Всього годин: | 5 |  |

##### Тема 1. Поняття господарського права та підприємницької діяльності

##### Предмет господарського права; джерела господарського права. Суб’єкти господарського права. Закон України “Про підприємництво”.

##### Тема 2. Суб’єкти господарської діяльності

Основні ознаки суб’єктів господарської діяльності. Господарський кодекс України.

Індивідуальні підприємці – фізичні особи господарської (підприємницької) діяльності.

Підприємства – юридичні особи господарської (підприємницької) діяльності.

Види підприємств залежно від форм власності. Закон України “Про власність”.

##### Тема 3. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності

Поняття державної реєстрації фізичної особи, яка має намір здійснювати підприємницьку діяльність.

Державна реєстрація юридичної особи залежно від організаційно-правової форми.

Порядок скасування реєстрації.

##### Тема 4. Господарство – правова відповідальність

Поняття і види господарського правопорушення.

Поняття господарсько-правової відповідальності та її принципи.

Функції господарсько-правової відповідальності.

##### Тема 5. Правове регулювання банкрутства

Поняття банкрутства.

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом”, Господарський процесуальний кодекс України.

Працевлаштування звільнених працівників.

## Типова навчальна програма з предмета

## “Основи галузевої економіки”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Доходи у ринковій економіці | 2 |  |
| 2. | Заробітна плата | 2 |  |
| 3. | Види податків і їх характеристика | 2 |  |
| 4. | Забезпечення зайнятості населення | 1 |  |
|  | Всього годин: | 7 |  |

##### Тема 1. Доходи у ринковій економіці

Види доходів залежно від фактору виробництва. Функціональний і вертикальний розподіл доходів

##### Тема 2. Заробітна плата

Зарплата як ціна робочої сили. Прожитковий мінімум. Основні форми зарплати.  Види систем преміювання.

##### Тема 3. Види податків і їх характеристика

Прямі і непрямі податки. Шкала стягування прибуткового податку в Україні. Пільги при оподаткуванні. Законодавчі акти України, що регулюють податкову систему.

##### Тема 4. Забезпечення зайнятості населення

Формування ринку праці. Безробіття – постійний супутник ринкової економіки. Системи допомоги з безробіття.  Заходи економічної політики держави щодо зменшення безробіття.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

.

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації електроустановок. | 3 | - |
| 2. | Системи управління електро-обладнанням на основі комп’ютерних технологій. | 3 | 1 |
|  | Всього годин: | 6 | 1 |

Тема  1.     Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для  автоматизації електроустановок

Принцип   будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГКВ). Визначення та принцип  будови автоматизованих систем.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі елекронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва. Охорона праці й техніка безпеки на час праці на автоматизованому обладнанні. Роль людського фактору в автоматизованому виробництві. Перспектива розвитку електронно- обчислювальної  техніки і засобів автоматизації.

Тема 2.  Системи управління електрообладнанням  на основі   комп’ютерних технологій

Конструкційні особливості виповнення основних автоматичних та комутаційних апаратів. Засоби і методи настроювання, випробування, регулювання та перевірки на стенді. Принципи складання схем автоматичного керування електроприводами. Прийоми і способи випробування та регулювання електричних систем дистанційного керування. Дистанційне та автоматичне керування групою електродвигунів з даною послідовністю запуску.

Лабораторно-практична робота

1.Складання алгоритму вимірювання опору ізоляції обмоток

Типова  навчальна програма з предмета

„Технологія електромонтажних робіт”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Монтаж пристроїв захисного заземлення | 73 | 2 |
| 2. | Демонтаж обладнання | 20 |  |
|  | Всього годин | 93 | 2 |

Тема 1. Монтаж пристроїв захисного заземлення.

Призначення робочого й захисного заземлення. Штучне заземлення та заземляючі провідники. Використовування природного заземлювача.

Монтаж зовнішнього контуру заземлення з застосуванням заземлюючих труб, кутової  сталі.

Способи заглиблення штучного заземлення. Приєднання заземлюючих стрічок до зеземлювачів, з’єднання між собою заземляючих провідників. Вплив характеру грунту на опір заземляючого пристрою. Введення заземлення в будівлі. Розмітка траси внутрішнього заземлення, установка кріплення.

Індустріальний метод монтажу заземлюючих пристроїв.

Перевірка якості.

Фарбування шин .

Способи з’єднування, обробляння кінців та приєднування струмопровідних жил, проводів та кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма засобами крім зварювання. Маркування прокладених труб, кабелів. Пресування наконечників пороховими пресами. Монтаж конструкцій для тросових проводок. Прокладання стальних пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових спорудах. Розмічання та прокладання проводів усіх видів та марок перерізом до 70 мм2, прокладання проводів у трубах усіх видів (крім проводок у вибухонебезпечних зонах).  Прокладання металевих рукавів, зарядження та встановлення світильників, що мають не більше 4 ламп, вологопилозахисної  арматури усіх типів. Установлення прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Установлення одиночних коробів для монтажу люмінесцентних світильників. Монтаж трифазових розеток. Продзвонювання проводів та кабелів.

Лабораторно – практична робота

1. Монтаж пристроїв захисного заземлення

Тема 2. Демонтаж обладнання

Демонтаж проводок в ізоляційних трубах, перекидань та відводах. Демонтаж простих апаратів та приладів ( опорних ізоляторах, вимикачів, рубильників та перемикачів з важільними приводами запобіжників реостатів, трансформаторів струму та напруги.) Демонтаж  кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців. Демонтаж дюбелів, скоб, крюків кронштейнів та інших опорних деталей при монтажу проводів та кабелів.. Демонтаж мереж заземлення. Демонтаж проводки в ізоляційних трубах, перекиди та відводи. Демонтаж апаратів та приладів. Демонтаж тимчасових освітлених проводок. Демонтаж одно стоякових опор зовнішнього освітлення, армування і встановлення ізоляторів. Демонтаж комплектуючих матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт житлових, культурно-побутових, адміністративних будинків.

Демонтаж кабелю напругою 10 кВ. Демонтаж дюбелів. Демонтаж світильників усіх видів, крім люмінесцентних, вимикачів, перемикачів та штепсельних розеток. Демонтаж мереж заземлення та занулюючого устаткування. Демонтаж трубних проводок та простих апаратів. Демонтаж тимчасових освітлювальних проводок.

Демонтаж кінців та приєднування струмопровідних жил проводів та кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма засобами крім зварювання.  Демонтаж конструкцій для тросових проводок. Демонтаж стальних, пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах. Демонтаж кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Демонтаж металевих рукавів, зарядження та встановлення світильників, що мають не більше 4 ламп, вологопилозахищеної арматури усіх типів. Демонтаж прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Демонтаж одиночних коробів для монтажу люмінесцентних світильників. Демонтаж трифазових розеток. Демонтаж проводів та кабелів.

Демонтаж шинопроводів. Демонтаж відкритих та схованих шинопроводів. Демонтаж тролейних  шинопроводів.

Демонтаж відкритих шинопроводів з алюмінівих шин. Демонтаж шин. Індустріальний спосіб демонтажу відкриті шинопроводів.

Демонтаж  закритих шинопроводів. Демонтаж конструкцій на будівельних основах.  Демонтаж шинопроводів та кріплення. Демонтаж секцій. Демонтаж кришок в місцях з’єднання  секцій, встановлення коробок.

Демонтаж корпусів шинопроводів. Демонтаж цехових тролеїв з кутової сталі. Демонтаж тролеїв та тролеєдержателів. Демонтаж компенсаторів та ізоляційних прокладок. Демонтаж тролей для тельферів.

Демонтаж світильників, що мають більше 12 ламп, кронштейнів та люмінесцентних світильників, що мають більше 4 ламп.

Демонтаж живильних та розподільних пультів і щитів.

Демонтаж світильників з пускорегулюючими пристроями.

Демонтаж прожекторів.

Типова навчальна програма з предмета :

„Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Правові та організаційні основи охорони праці Основи безпеки праці в галузі Основи пожежної безпеки Основи електробезпеки Основи гігієни праці та виробничої санітарії Медичні огляди Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 1 5 1 1 1 1 |  |
| Всього годин : | 10 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України „Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю,  Закон України „Про охорону здоров’я населення”, Закон України „Про пожежну безпеку”, законодавство про охорону природи та навколишнього середовища.

Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання.

Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Основні причини травматизму і захворювання на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві;  організаційні, технічні, санітарно - гігієнічні , медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійного захворювання.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі

Вимоги безпеки праці при демонтажі проводок в ізоляційних трубах, перекидань та відводів, при монтажі та будові захисного заземлення, при з’єднанні кінців проводів та кабелів, при пробивних роботах, при монтажі розеток, перемикачів. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби захисту. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів, дільниць підприємств.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж, пожежно небезпечні властивості речовин. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.

Вогнегасні речовини та матеріали. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні токарних робіт.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.

Електрозахисні засоби і правила користування ними. Заземлення електроустановок (обладнання). Захисне відключення, блокування.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Шкідливі виробничі фактори, основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Фізіологія праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Санітарно-гігієнічні вимоги до опалення, вентиляцій, кондиціонування повітря виробничих приміщень. Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Основні міри профілактики впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров’я робітників (у відповідності зі стандартом СБП „Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація”) –  заходи, пов’язані з вдосконаленням технології.

Вимоги до витяжної вентиляції, системи охолодження для забезпечення безпечної роботи плазмової установки.

Щорічні медичні огляди.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Типова  навчальна програма з предмета

# «Електроматеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно–-практичні роботи |
| 1. | Основні властивості діелектриків | 16 |  |
|  | Всього годин | 16 |  |

# 1 Основні властивості діелектриків (Зміни та доповнення)

Електропровідність, питомий об'ємний опір, питомий поверхневий опір, питома провідність і їх залежність від температури. Поляризація діелектриків – електронна  ( іонна, дипольна, об'ємно-зарядна, спонтанна); поняття про сегнетоелектрики. Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних витрат. Витрати енергії в діелектриках при постійній і змінних напругах.

Пробій діелектриків – тепловий і електричний. Електрична міцність діелектриків. Поняття про пробу рідких і твердих діелектриків.

Механічні параметри діелектриків – межа міцності при розтягуванні

( відносне подовження при розтягуванні, межа міцності при стисненні, межа міцності при статичному вигині, ударна в'язкість).

Теплові параметри діелектриків – температура спалаху пари рідких діелектриків (температура розм'якшення аморфних діелектриків). Теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість діелектриків.

Основні фізико – хімічні параметри діелектриків – кислотне число, в'язкість рідких діелектриків, водопоглинання ( хімічна стійкість, радіаційна стійкість).

# . 1.1. Газоподібні діелектрики

Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

Основні газоподібні діелектрики: повітря,  азот, водень, вуглекислий газ, елегаз.

Електропровідність газів, поняття про іонізацію ( ударна іонізація газів). Вольтамперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом.  (Залежність  електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску  і відстані між електродами).

# 1.2. Рідкі  діелектрики.

Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування.

Синтетичні  рідкі діелектрики – совол, совтол, ПЕСД, октол  – склад, параметри, марки, застосування.

( Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# 1.3. Тверді  органічні  діелектрики

Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поліконденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвініловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,   лавсан, епоксидні смоли, поліефірні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл на призначенням: просочувальні, покривні, клеючі (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластичні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри

( склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# 1.4. Тверді неорганічні діелектрики

Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти

( слюденітофолієві   і слюденітові стрічки ) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційне скло – неорганічне, безлужільне  і малолугільне  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики -  азбест, азбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією ( з ізоляцією з скляною, лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою ); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 4 |  |
| 2. | Напівпровідникові пристрої | 4 |  |
| 3. | Основні відомості про електробезпеку | 2 |  |
|  | Всього годин: | 10 |  |

Тема 1.  Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії  як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівнювальні техніко – економічні характеристики теплових, гідравлічних, атомних  електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

Тема 2.   Напівпровідникові пристрої

Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова електропровідність. Домішковий та тепловий характер провідності.

Напівпровідниковий терморезистор, вольт-амперна й температурна характеристики.

Електронно-дірковий перехід та його властивості. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому й зворотньому включенні.

Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні та полярні транзистори.

Тиристори, їх різновиди, особливості, параметри.

Маркування напівпровідникових приладів, область застосування.

Складні  схеми  підключення напівпровідникових пристроїв

Тема 3. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ

# Типова навчальна програма з предмета

# «Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичну роботу |
| 1. | Читання робочих креслень деталей складних креслень і схем | 7 | 1 |
|  | Всього годин: | 7 | 1 |

Тема 1. Читання  робочих  креслень деталей складних  креслень і схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки  суміжних деталей в перерізах. Правило, за яким суспільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального  електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем.

Електричні схеми середньої складності. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів.

Лабораторно – практична робота

1. Схема монтажу пристроїв захисного заземлення

# Типова навчальна  програма

# з виробничого навчання

Професія –  Електромонтажник з освітлення та

освітлювальних мереж

Кваліфікація -  4 розряд

| № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Виробниче навчання | 84 |
|  | 1.1. Виробниче навчання в майстерні |  |
| 1 | Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт | 7 |
| 2. | Монтаж освітлювальних електропроводок | 28 |
|  | Всього годин: | 35 |
|  | 1.2. Навчання на виробництві |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2 | Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4 розряду | 42 |
|  | Всього годин: | 49 |
|  | 11.Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2. | Самостійна практична робота в ролі електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 4 розряду | 154 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 161 |
|  | Разом: | 245 |

Тема 1.Інструктаж з питань охорони праці  при  виконанні

електромонтажних робіт

Вивчення безпечних способів та методів праці. Безпека праці при  виконанні монтажу електроустановочних виробів, при роботі з монтажно-поршневим пістолетом; при роботі з пороховими пресами; при роботі з пороховими колонками. Інструктаж при стропуванні та переміщенні вантажів та при користуванні такелажним обладнанням.

Тема 2. Монтаж освітлювальних електропроводок

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

З’єднування, оброблення кінців та приєднування струмопровідних жил проводів та кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма засобами крім зварювання. Маркування прокладених труб, кабелів. Пресування наконечників пороховими пресами. Монтаж конструкцій для тросових проводок. Прокладання стальних пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових спорудах. Розмічання та прокладання проводів усіх видів та марок перерізом до 70 мм2. Прокладання проводів у трубах усіх видів (крім проводок у вибухонебезпечних зонах).  Прокладання металевих рукавів, заряджання та встановлення світильників, що мають не більше 4 ламп, вологопилозахищеної арматури усіх типів. Установлення прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Установлення одиночних коробів для монтажу люмінесцентних світильників. Монтаж трифазових розеток. Подзвонювання проводів та кабелів.

1.2. Навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

# Тема 2. Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж  4 розряду

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

# З’єднування, обрамлення кінців та приєднування проводів, жил кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож. Маркування прокладення труб, кабелів та відводів. Закріплювання конструкцій та апаратів за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечники та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювання конструкції приклеюванням. Установлювання конструкції для тросових проводок. Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних кабелів. Комплектування матеріалами та устаткуванням для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних споруд.

Розмічання та прокладання проводів усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладання проводів у трубах усіх видів. Прокладання металевих рукавів, заряджання та встановлювання світильників, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювання прожекторів, сигнальних приладів та апаратів. Прокладання кабелів освітлювальних проводів. Установлювання одиночних коробів для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи.

11. Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Робоче місце електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 4 розряду і його організація. Вимоги безпеки праці в майстернях підприємства і на робочих місцях.  Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження. Основні  правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні  правила  електробезпеки і їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж. Заходи попередження  пожеж. Правила користування  електронагрівачами, електроінструментом, підручними засобами, підключення до електромережі.  Запобіжні  засоби  при користуванні  вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки робітників при  пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами  пожежогасіння. Будова і  застосування вогнегасників і   внутрішніх  пожежних кранів

Тема 2. Самостійно-практична робота в ролі електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду

Підготовка робочого місця, інструменту та спецодягу. Інструктаж з питань охорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з монтажу, передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики 4-го розряду з дотриманням технічних умов, технічних інструкцій та правил безпеки праці. Освоєння передових прийомів та методів праці.

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог  підприємства, організації, установи – замовників кадрів а також з урахуванням  спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними  новітньої психології та сучасних методів праці  розробляється безпосередньо у  професійно-технічних  навчальних  закладах з участю підприємства, організації, установи і  затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна  пробна робота

Приклади робіт:

      - З’єднання. Обробляння кінців та приєднування проводів жил кабелів до 70 мм2 всіма способами .

      - Установлення конструкцій для тросових проводок

      - Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, підлозі, стінах, формах, колонах.

      - Прокладання кабельних лотків, та перфорованих монтажних кабелів

      - Заряджання та встановлення світильників, що мають від 7 до 12 ламп

      - Монтаж трифазних розеток

      - Продзвонка кабелів та проводок

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії:

Професія – 7137. 2  Електромонтажник з

освітлення   та освітлювальних мереж

Кваліфікація -  4 розряд.

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах під прямим керівництвом у структурованому середовищі, знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Знання потребують постійного корегування. | 22 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання потребують постійного корегування. | 33 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання : з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоення кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах, під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання які є конкретними і загальними за характером потребують часткового корегування. | 44 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок: по з’єднуванню, обрамляння кінців та приєднування проводів, жил кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Несе часткову відповідальність за своє роботу Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш стислі компетенції з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. | 55 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш стислі компетенції : з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції : з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні та теоретичні знання з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 7 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні базові теоретичні знання з основ будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається здатність виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практичні навички з з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається здатність виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні практичні навички: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи, Визначається Здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практик. |
| 10 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні навички: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні навички: з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно - поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи. Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування, має практичний досвід роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання з основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж. Способи вимірювання опори ізоляції. Електричні схеми середньої складності. Способи з’єднання, оброблення кінців та приєднання проводів і кабелів усіх марок перерізом до 70кв/мм. Способи маркування стальних і пластмасових труб та кабелів. Правила переміщення вантажів. Будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням. Будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними. Правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички з з’єднувати, обрамляти кінці та приєднувати проводи, жили кабелів до 70 мм всіма способами. Установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі. Маркувати прокладені труби, кабелі та відводи. Закріплювати конструкції та апарати за допомогою монтажно- поршневого пістолета. Опресовувати наконечник та сполучати труби пороховими пресами. Установлювати труби та металеві опорні конструкції. Закріплювати конструкції приклеюванням. Установлювати конструкції для тросових проводок. Прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, по підлозі, стінах, формах та колонах. Прокладати кабельні лотки та перфоровані монтажні кабелі. Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах. Розмічати та прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм. Прокладати проводи у трубах усіх видів. Прокладати металеві рукава, заряджати та встановлювати світильники, що мають від 7 до 12 ламп. Установлювати прожектори, сигнальні прилади та апарати. Прокладати кабелі освітлювальних проводів. Установлювати одиночні короби для монтажу світильників. Монтувати трифазні розетки. Продзвонювати кабелі та проводи, Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і у виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл, верстак | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 1. | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 3. | Теж, для мідних |  | 1 ком |  |
| 4. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і жив кабелів |  | 1 ком |  |
| 5. | Інструмент для округлення секторних жив |  | 5 ком |  |
| 6. | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
| 7. | Кліщі універсальні | 15 |  |  |
| 8. | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10. | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю |  | 5 ком |  |
| 11. | Ножиці секторні для різання жив дротів і кабелів |  | 5 ком |  |
| 12. | Гострогубці ( кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13. | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
|  | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 1. | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 2. | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 3. | Кігті та пояс монтерський для деревя’них опор |  | 1компл |  |
| 4. | Теж, для залізобетонних опор |  | 1компл |  |
| 5. | Оправка ручна для забивки дюбелів типа |  | 1компл |  |
| 6. | Оправка з клином до пробійника |  | 1компл |  |
| 7. | Викрутка слюсарно-монтерна |  | 1 компл |  |
| 8. | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 компл |  |
| 9. | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 10. | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, лінійка, креслярка, кутник, кернер, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 11. | Ключі гайкові ( різні) |  | 1 компл |  |
| 12. | Коронки для свердління гнізд (різні) |  | 1 компл |  |
| 13. | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 14. | Метр складний металевий |  | 1 компл |  |
| 15. | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 16. | Напилки ( компл.) |  | 5 |  |
| 17. | Правильна плита | 15 |  |  |
| 18. | Круглогубці | 15 |  |  |
| 19. | Ножівка | 15 |  |  |
| 20. | Ручні ножиці | 15 |  |  |
| 21. | Ручні дрилі | 15 |  |  |
| 22. | Зенківки | 15 |  |  |
| 23. | Розвертки | 15 |  |  |
| 24 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
|  | Інвентар: |  |  |  |
| 25. | Сходи – драбина |  | 1 шт |  |
| 26. | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 27. | Рукавички діелектричні | 15 |  |  |
| 28. | Протипожежні засоби ( компл) | 15 |  |  |
| 29. | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 30. | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |