Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7214.1 .F0.45.02 -2007

(позначення стандарту)

Професія: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Код: 7214.1

Кваліфікація:   4 розряд

Видання офіційне

Київ

2007

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія - 7214.1 “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій”.

2. Кваліфікація - 4 розряд.

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основні властивості та марки будівельних сталей; марки бетону й види збірних бетонних, залізобетонних і сталевих конструкцій; способи складання та монтажу конструкцій з окремих елементів; способи монтажу труб висотою до 30 м з блоків жаростійкого залізобетону; способи та прийоми монтажу армованої та панцирної сіток у реакторах; способи та прийоми складання й встановлення такелажного та підйомного устаткування і пристроїв під час монтажу конструкцій середньої маси; способи стропування конструкцій, що монтуються; способи з’єднання і закріплювання елементів конструкцій; способи підмощування під час монтажу конструкцій; основні вимоги до якості конструкцій, що монтуються; будову будівельно-монтажних пістолетів і правила їх експлуатації; будову пневматичних інструментів спеціального призначення та правила роботи з ними; способи та прийоми нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції; види ущільнювальних прокладок для герметизації стиків і способи їх наклеювання; вимоги до виконання і оформлення будівельних креслень; загальні відомості про електрообладнання будівельного майданчика; загальні відомості про комп’ютерно-інформаційні технології для автоматизації будівництва.

Повинен уміти: виконувати монтажні роботи середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд із окремих елементів і укрупнених блоків.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватися  норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

ґ) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

д) інформаційні технології.

е)робітники, робота яких пов’язана з обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням,

повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

5.Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» ІІІ розряду:

-  за умови продовження первинної професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційного рівня  без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації – стаж роботи за професією «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»  ІІІ розряду не менше одного року.

6.Сфера професійного використання випускника:

Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загально-будівельні роботи.

7.Специфічні вимоги:

7.1.  Вік: після закінчення навчання не менше 18 років.

7.2.  Стать:   чоловіча.

7.3.  Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія  - 7214.1 "Монтажник з монтажу

сталевих та залізобетонних конструкцій"

# Кваліфікація – 4 розряд;

Загальний фонд навчального часу – 615 годин.

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно-практичних робіт |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 51 | 5 |
| 1.1 | Основи правових знань | 12 |  |
| 1.2 | Інформаційні технології | 12 | 5 |
| 1.3 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 12 |  |
| 1.4 | Резерв часу | 15 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 153 | 27 |
| 2.1 | Електротехніка в будівництві | 12 | 2 |
| 2.2 | Будівельне креслення | 24 | 15 |
| 2.3 | Охорона праці | 15 |  |
| 2.4 | Будівельне матеріалознавство | 36 | 2 |
| 2.5 | Технологія монтажних робіт | 66 | 8 |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 384 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 216 |  |
|  | на монтажному полігоні | 96 |  |
|  | на будівельному об"єкті | 120 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 168 |  |
| 4 | Консультації | 20 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання ) | 7 |  |
| 6 | Зальний обсяг навчального часу (без п.4) | 595 | 32 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7214.1 «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»

1. Кабінети:

- Технології монтажних робіт

- Основ правових знань

- Охорони праці

- Основ економіки та підприємництва

- Будівельного креслення

- Інформаційних технологій

2. Лабораторії:

- Будівельного матеріалознавства

- Електротехніки

3. Майстерні:

- Слюсарних робіт

- Електрозварювальних робіт

4. Будівельно-монтажний полігон

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного навчального робочого місця.

- предмет „Інформаційні технології” для індивідуального навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств – замовників кадрів

Типова програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості. Основи трудового законодавства. Праця, закон і ми. Злочин і покарання. Господарство і право. | 2 3 3 2 2 |  |
| Всього: | 12 |  |

###### Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правовий статус підприємств. Рішення правління та дисциплінарний статут. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників галузі.

Тема 2. Основи трудового законодавства

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників згідно з Конституцією України. Кодекс Законів про Працю, Закон України “Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків  на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності”.

Відшкодування збитків, соціальні виплати і послуги, що здійснюються фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Соціальні пільги, гарантії, компенсації, регулювання трудових і соціальних відносин в колективі.

Забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників.

Тема 3. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудова дисципліна. Охорона праці. Розгляд трудових спорів.

Тема 4. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Злочин та інші правопорушення. Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Співучасть у злочині. Поняття

кримінального покарання. Види покарань. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 5. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарський договір. Відповідальність у господарських відносинах.

Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології. | 1 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології. | 6 | 3 |
| 3. | Мережні системи та сервіси. | 5 | 2 |
| Всього: | 12 | 5 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії). Ієрархія інформаційних технологій по рівням складності об’єктів інформатизації.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом професії).

Практичні роботи:

- Використання можливостей програмних продуктів за напрямом професії у професійному навчанні.

2-3. Створення проекту (ескізу, макету, форми) використовуючи можливості програмних продуктів за напрямом професії.

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження.

Схеми елетроннлї комерції: бізнес-бізне (В2В) і бізнес-споживач (В2С). електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.

Практичні роботи:

- Робота з інформаційно-діловими системами та електроними бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією.

Робота з інформаційно-діловими системами та електроними бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення, реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Організація управління будівельним комплексом | 2 |  |
| 2. | Інвестиційна діяльність у будівництві | 2 |  |
| 3. | Ринок кінцевої будівельної продукції та послуг: попит і пропозиція | 2 |  |
| 4. | Типи й організаційні структури будівельних організацій і фірм | 2 |  |
| 5. | Виробничі ресурси та ефективність їх використання | 2 |  |
| 6. | Створення і реєстрація підприємницької діяльності | 2 |  |
| Всього: | 12 |  |

Тема 1. Організація управління будівельним комплексом

Управління будівельним комплексом. Форми відтворення основних фондів будівельної галузі. Міжгалузеві зв’язки будівництва. Замовник. Підрядник. Проектувальник. Нові організаційні форми управління в будівництві.

Тема 2. Інвестиційна діяльність у будівництві

Економічний зміст інвестицій. Склад і структура капітальних вкладів. Об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності в Україні. Ринок інвестицій і ринок інвестиційних товарів. Довгострокове кредитування інвестицій в основні виробничі фонди.

Тема 3. Ринок кінцевої будівельної продукції та послуг: попит і пропозиція

Кінцева будівельна продукція на ринку як форма інвестиційного товару. Ринок будівельних послуг. Ринок продажу будинків і приміщень. Формування попиту і пропозиції будівельної продукції та будівельних послуг

Тема 4. Типи й  організаційні структури будівельних організацій і фірм

Первинні будівельні організації. Будівельно-монтажні трести. Підприємства індустріального будівництва. Будівельні організації акціонерного типу. Холдингові компанії

Тема 5. Виробничі ресурси та ефективність їх використання

Ринки виробничих ресурсів. Виробничі ресурси будівельних організацій. Типи ринків товарів і ресурсів у ринковій економіці. Використання і розподіл ресурсів будівельної організації.

Трудові ресурси та кадри. Форми підготовки й підвищення кваліфікації працівників будівельних організацій. Облік, планування, потреби й підбір кадрів. Продуктивність праці в будівельній організації. Показники її рівня і методи  виміру.

Основні виробничі фонди, їх роль у економіці будівельної організації. Склад і структура основних виробничих фондів будівельної організації. Облік, планування і оцінка основних виробничих фондів. Знос основних виробничих фондів та амортизація. Порядок і  методи визначення амортизації згідно законодавчих актів України.

Матеріально-технічні виробничі ресурси будівельної організації, склад і структура. Організація і форми забезпечення будівництва матеріально-технічними ресурсами.

Оборотні фонди і оборотні кошти будівельної організації. Склад, структура і призначення.

Тема 6. Створення і реєстрація підприємницької діяльності

Технологія створення власної справи. Способи створення власного бізнесу. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Порядок видачі об’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів на здійснення окремих видів діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості реєстрації фізичних та юридичних осіб. Статутний фонд і його формування. Порядок відкриття розрахункового рахунку в банку. Підготовка засновницьких документів фірми. Структура та зміст статуту. Структура та зміст засновницького договору.

Планування успіху підприємницької діяльності. Планова робота у підприємництві. Бізнес-планування. Зміст бізнес-плану та необхідність його розробки. Структура бізнес-плану.

Типова навчальна програма

з предмета «Електротехніка в будівництві»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Електричні кола постійного струму | 2 |  |
| 2. | Трансформатори | 1 |  |
| 3. | Електрифіковані ручні машини та електроінструменти | 2 | 1 |
| 4. | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 3 |  |
| 5. | Електричні машини змінного струму | 2 | 1 |
| 6. | Електричні апарати | 2 |  |
| Всього: | 12 | 2 |

Тема 1. Електричні кола постійного струму

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника. З’єднання опорів. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод еквівалентного джерела). Робота і потужність електричного струму.

Тема 2. Трансформатори

Стислі відомості про трифазні трансформатори і спеціальні трансформатори. Основні характеристики вимірювальних трансформаторів. Зварювальний трансформатор.

Тема 3. Електрифіковані ручні машини та електроінструменти

Види ручних електрифікованих ручних машин та інструментів в будівельному виробництві. Електричні двигуни, що застосовуються в ручних і переносних машинах.

Лабораторні роботи:

1. Перевірка надійності заземлення і занулення електрифікованих машин та електроінструменту.

Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання.

Електровимірювальні прилади.

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів.Вимірювання потужності у три та чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Способи реверсування асинхронних двигунів. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин.

Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин.

Трифазні та однофазні синхронні двигуни і їх використання у будівельному виробництві.

Лабораторні роботи:

1.Визначення початків та закінчення фаз обмоток асинхронного двигуна змінного струму.

Тема 6. Електричні апарати

Електромагнітні виконавчі пристрої. Безконтактні контактори.

Поняття про слідкуючі системи, розташування приладів і апаратури керування. Електропроводка: закрита і відкрита.

Типова навчальна програма з предмета

«Будівельне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальні правила оформлення креслень | 2 | 1 |
| 2. | Робочі креслення деталей та ескізи | 3 | 3 |
| 3. | Складальні креслення | 5 | 4 |
| 4. | Будівельне креслення | 5 | 2 |
| 5. | Схеми | 5 | 2 |
| 6. | Читання креслень з професії | 4 | 3 |
| Всього: | 24 | 15 |

Тема 1. Загальні правила оформлення креслень

Правила оформлення креслень. Основний напис. Лінії креслення. Шрифти креслярські та архітектурні. Правила нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях. Масштаби зображень, лінії креслення. Позначення і  особливості виконання видів розрізів, перерізів.

Розміри, відмітки рівнів. Позначення похилів і скосів ферми. Форми основних написів. Оформлення текстових документів. Шрифти для  написів. Марки елементів металевих конструкцій і нанесення їх на креслення. Типові і нетипові вироби. Правила розміщення видів елементів металевих конструкцій. Пояснюючі написи.

Запис умовних зображень та справжнього положення в елементі конструкції.

Марки залізобетонних конструкцій. Збірні і монолітні елементи. Нанесення марок на креслення залізобетонних конструкцій. Умовні позначення прокатних профілів (швелер, балка, сталь листова, кругла і т.д.), гнутих  і  зварних профілів.

Практична робота:

1. Виконати креслення металевої конструкції, нанести розміри і позначення марок елементів, що входять до її складу.

Тема 2. Робочі креслення деталей та ескізи

Групове креслення з варіантами конструктивних  елементів. Текстова частина робочого креслення Зміст і правила викладення технічних вимог у робочих кресленнях деталей.

Нанесення розмірів і граничних відхилень. Позначення шорсткості поверхонь. Таблиці виконань. Правила нанесення і читання позначень шорсткості поверхонь на кресленнях. Нанесення на креслення позначень покриттів термічної та інших видів обробки.

Зображення і позначення різьби. Номінальний діаметр різьби, крок, напрям. Номер стандарту. Стандарти на болти, гайки, гвинти, шпильки, шайби. Позначення типів різьби за стандартами.

Правила розміщення видів на кресленнях металевих конструкцій.

Практичні роботи:

- Виконання креслення вузла металевої конструкції.

- Виконати кресленя залізобетонної конструкції.

- Виконати креслення вузла металевої конструкції.

Тема 3. Складальні креслення

Спряження деталей, циліндричні, конічні, плоскі, пазові сполучення по сферичних і гвинтових поверхнях.

Трубні з’єднання: муфти, кутники, трійники. Шпонкові з’єднання за допомогою призматичної, клинової, сегментної шпонки.

Шліцеві з’єднання. Способи центрування втулки стосовно вала. Умовне позначення втулки стосовно вала. Умовне позначення шліцевого з’єднання. Визначення розміру шпонок і пазів за таблицями.

Практичні роботи:.

1. Нанести розміри у сполученні  для елементів.

2. Накреслити трубне з’єднання Дм 50 мм, різьба труб 2” з прямим кутником.

3. Накреслити  трубне з’єднання Дм 40 мм, різьба труб 1,5” з довгою прямою муфтою.

4. Прочитати креслення різних типів з’єднання.

Тема 4. Будівельне креслення

Плани фундаментів. Масштаби і порядок їх виконання. Глибини закладання, отвори. Поперечні перетини. Нанесення розмірів. Складання специфікації бетонних, залізобетонних та металевих елементів. Винесення окремих вузлів.

Плани перемичок. Маркування перемичок. Форма та заповнення специфікації перемичок, масштаби виконання креслень.

Креслення планів балок. Виноска окремих вузлів та деталей, марки  щитів, балок та прогонів, їх крок, відстані між осями балок та перетини.

Плани перекриття та схеми розміщення збірних перекриттів. Монтажні плани перекриттів, специфікації анкерів, збірних залізобетонних елементів.

Плани горищного перекриття. Масштаби виконання. Розміщення прогонів та балок перекриття, їх анкерування, тип щитів перекриття, розміщення люків, каналів і т.д.

Плани даху. Різні форми дахів, металеві огородження.

Сходові марші та площадки. Правила зображення їх на кресленнях в плані та розрізах. Робочі креслення.

Арматура залізобетонних конструкцій, сітки, каркаси.

Маркування робочих будівельних креслень за видами будівельних робіт. Послідовність виконання монтажу різних типів будівель (каркасних, безкаркасних, з неповним каркасом).

Поняття про проект організації і виробництва робіт. Ознайомлення з кресленням будівельних генеральних планів та технологічними картами для монтажу складальних будівельних конструкцій.

Практичні роботи:

1. Виконати креслення збірного фундаменту (сітки, петлі).

2. Накреслити  нескладний план фундаментів, план перекриття, план покриття, розріз по сходовій клітині 5-ти поверхового будинку.

Тема 5. Схеми

Складання схем. Схеми послідовності монтажу різних типів будівлі (каркасних, безкаркасних, з неповним каркасом). Монтажні вузли і стики з’єднань у виробничих та цивільних будівлях. Схеми монтажу фундаменту, стін підвалу, стін із крупних блоків та панелей. Схеми спирання балок на колони. Схеми розміщення елементів конструкцій промислової будівлі.

Текстові документи, які супроводжують креслення монтажних схем. Специфікації, відомості матеріалів на один елемент, таблиці монтажних швів, примітки, умовні позначення.

Практичні роботи:

1. Виконати креслення сталевого монтажного вузла.

2. Виконати креслення закладних елементів, скласти відомість стержнів на один елемент.

Тема 6. Читання креслень

Читання креслень зварних ємностей, кріплень для опор, фундаментних плит. Читання креслень встановлення каркасів і сіток фундаментних масивів, легких і важких каркасів, колон. Читання креслень каркасів, балок і прогонів, арматурних сіток. Правила нанесення розмірів. Різні типи ліній, які використовують при виконанні таких креслень. Читання креслень зборки та в’язки каркасів колон, балок, ригелів, плит, палів, сіток та інших конструкцій.

Читання креслення організації і виробництва робіт. Читання креслень буд- генпланів та технологічних карт для монтажу складальних будівельних конструкцій. Поняття про проект виконання робіт.

Практичні роботи:

1. Читання креслення з’єднань та вертикального стику зовнішніх панелей в місцях дотику до внутрішніх стін

2. Читання схеми розташування колон, підкранових балок, стропильних  ферм, прогонів.

3. Читання креслень арматурних сіток і каркасів.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Правові та організаційні основи охорони праці Основи безпеки праці в галузі. Основи пожежної безпеки Основи електробезпеки. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 2 5 2 2 2 2 |  |
| Всього: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України “Про охорону праці”, Кодекс Законів  про Працю,  Закон України “Про охорону здоров’я населення”, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон “Про охорону природи та навколишнього середовища”.

Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання.

Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Основні причини травматизму і захворювання на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі

Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби індивідуального захисту від

небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби захисту. Причини травматизму при виконанні монтажних робіт. Допуск до виконання монтажних робіт. Проходження медичного огляду монтажниками. Вимоги до спецодягу та інструменту. Запобіжні пристосування монтажника. Правила стропування конструкцій. Сигналізація при монтажі. Безпека праці під час монтажу конструкцій. Безпека праці при замонолічуваннях стиків і зварюванні закладних деталей. Небезпечні зони. Правила користування навісними драбинами.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж, пожежонебезпечні властивості речовин. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння: спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.

Вогнегасні речовини та матеріали. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні монтажних робіт.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Занулення та захисне заземлення, їх призначення.

Електрозахистні засоби і правила користування ними. Заземлення електроустановок (обладнання). Захисне відключення, блокування.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Шкідливі виробничі фактори, основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Фізіологія праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Санітарно-гігієнічні вимоги до опалення, вентиляцій, кондиціонування повітря виробничих приміщень. Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Основні заходи з профілактики впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров’я робітників (відповідно до стандарту СБП „Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація”), пов’язані з удосконаленням технології.

Щорічні медичні огляди.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при їх нещасних випадках

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з предмета

«Будівельне матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Матеріали та вироби із скла | 6 |  |
| 2. | Металеві матеріали та вироби | 8 | 1 |
| 3. | Бетон і залізобетон | 10 | 1 |
| 4. | Полімерні матеріали та вироби | 6 |  |
| 5. | Герметизуючи матеріали | 6 |  |
| Всього: | 36 | 2 |

Тема 1. Матеріали та вироби зі скла

Загальні відомості про виготовлення скла. Властивості скла. Види скла і вироби з нього (скляні порожнисті блоки, склопакети, профільне скло (склопрофіліт) і т. ін.).

Тема 2. Металеві матеріали та вироби

Види і марки сталей, які застосовуються в залізобетонних конструкціях.

Корозійностійкі сталі. Жаростійкі та жароміцні сталі.

Лабораторна робота:

1. Випробування арматурної сталі на розтяг.

Тема 3. Бетон і залізобетон

Жаростійкий бетон. Класифікація жаростійких бетонів за щільністю, структурою, за способом ущільнення.

Марки жаростійких бетонів. Склади і характеристики жаростійких бетонів.

Арматурна сталь для армування жаростійкого залізобетону.

Виготовлення конструкцій з жаростійкого бетону і залізобетону. Допустимі відхилення при виготовленні збірних елементів із жаростійкого бетону і залізобетону. Загальні вимоги до виготовлення жаростійких бетонів.

Лабораторна робота:

1. Визначення границі міцності бетону при стиску.

Тема 4. Полімерні матеріали та вироби

Загальні відомості про виробництво полімерних матеріалів.

Основні властивості полімерних матеріалів.

Галузі застосування полімерних матеріалів та виробів. Матеріали для покриття підлог, конструкційні матеріали, опоряджувальні матеріали,

гідроізоляційні, покрівельні та герметизуючі матеріали, теплоізоляційні матеріали, полімерні клеї, полімерні вироби.

Тема 5. Герметизуючі матеріали

Еластичні герметизуючи прокладки, їх застосування. Пороізол, черніт тощо, їх характеристики, порядок і умови герметизації стиків і швів.

Типова навчальна програма з предмета

"Технологія монтажних робіт"

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 2 |  |
| 2. | Частини будівель і споруд. | 6 |  |
| 3. | Обладнання, механізми та інструменти при висотних роботах. | 4 |  |
| 4. | Загальні відомості про монтаж сталевих та залізобетонних конструкцій | 6 |  |
| 5. | Монтажні з’єднання металевих конструкцій. | 6 |  |
| 6. | Монтаж фундаментів, підкранових балок, ригелів. | 6 | 2 |
| 7. | Монтаж конструкцій покриття – підстропильних, стропильних, ліхтарних ферм, прогонів, в’язів, плит покриття. | 8 | 4 |
| 8. | Монтаж витяжних труб. | 4 |  |
| 9. | Монтаж армованих та панцирних сіток у реакторах. | 6 |  |
| 10. | Монтаж збірних конструкцій покрівлі. | 4 |  |
| 11. | Монтаж вікон, воріт, дверей. | 2 |  |
| 12. | Монтаж і демонтаж опалубки. | 2 |  |
| 13. | Монтаж промислових печей із збірних конструкцій жаростійкого бетону. | 10 | 2 |
| Всього: | 66 | 8 |

Тема 1. Вступ

Перспективи розвитку будівельно-монтажних робіт на сучасному етапі.

Значення підвищення кваліфікації робітників для подальшого впровадження у виробництво передових технологій і устаткування, підвищення продуктивності праці та випуску продукції високої якості.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою 4-го розряду

Тема 2. Частини будівель і споруд

Будівлі зі збірного залізобетону в промисловому будівництві.

Одноповерхові промислові будівлі з мостовими кранами (з крановим навантаженням) і без них, однопрогінні і багатопрогінні, їх особливості.

Багатоповерхові промислові будівлі. Уніфіковані типові секції багатопо-верхових промислових будівель каркасного типу із сіткою колон  6х6 м.

Спеціальні споруди із збірних залізобетонних конструкцій: резервуари, градірні (бункери), прогінні будови мостів, естакади.

Металічні конструкції промислових будівель.

Несучі металеві конструкції. Каркаси одноповерхових промислових будівель. Види колон, одновіткові, двовіткові, решітчасті. Види розрізів колон; примикання колон до опор. Частини колон. Кріплення елементів каркасу до колон.

Сталеві підкранові балки, їх застосування, переріз, встановлення.

Сталеві кроквяні ферми, їх застосування і види.

Трикутні ферми, їх призначення. Виготовлення.

Підкроквяні ферми, їх застосування і встановлення.

Конструкції покриттів з фермами із круглих труб, їх виготовлення і влаштування.

Підстропильні і стропильні ферми, переріз елементів ферм; кріплення ферм до колон і кріплення ферм; система в’язей горизонтальних і вертикальних по фермах. Ліхтарі, їх види. Кріплення ліхтарів до ферм; в’язі між ліхтарями. Прогони по фермах і ліхтарях.

Багатоповерхові будівлі із металевим каркасом. Елементи каркасу. Види перерізу елементів каркасу. Вузли примикання ригелів і балок до колон, стики колон.

Тема 3. Обладнання, механізми та  інструменти при висотних роботах

Інструменти робочі і контрольно-вимірювальні.

Засоби підмощування.

Крани, типи кранів.

Літаючі крани: аеростати, дирижаблі, вертольоти.

Авто- та електропогрузчики, їх види і технічна характеристика.

Підйомники: мачтові, вантажні, вантажопасажирські, їх види і призначення.

Бетоно- і розчинозмішувачі, їх види, технічна характеристика.

Цемент- пушки, їх конструкція і спосіб дії.

Будівельно-монтажні пістолети, їх будова, правила експлуатації.

Будова пневматичних інструментів спеціального призначення та правила роботи з ними.

Пристосування для збирання кабін ліфтових шахт.

Тема 4. Загальні відомості про монтаж сталевих та залізобетонних конструкцій

Основні відомості про металеві конструкції та галузь їх застосування. Переваги і недоліки металевих конструкцій стосовно до інших.

Особливості монтажу металевих конструкцій. Складання конструкцій і підготовка до їх монтажу. Перевезення металевих конструкцій. Розвантаження, облік, сортування і зберігання.

Особливості  монтажу залізобетонних конструкцій. Способи та прийоми нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції. Марки епоксидного клею, призначення та властивості.

Ущильнувальні прокладки для герметизації стиків, способи їх наклеювання.

Підготовка елементів до подавання, подавання конструкцій на монтаж.

Послідовність встановлення конструкцій. Стропування, піднімання, встановлення, вивіряння, закріплення.

Методи і способи монтажу одноповерхових і багатоповерхових промислових будівель.

Вимоги БНіП до металевих та залізобетонних  конструкцій і якості монтажу.

Організація робочого місця, вимоги безпеки праці при монтажу сталевих та залізобетонних  конструкцій.

Інструменти, механізми і пристрої, які використовуються при виконанні монтажних робіт.

Тема 5. Монтажні з’єднання металевих конструкцій

Збирання болтових і клепаних з’єднань. Підготовка стикових поверхонь, суміщення отворів, стягування пакета.

Заповнювання отворів заклепками або постійними болтами. Надміцні болти. Очищення стикових поверхонь. Способи очищення. Послідовність встановлення болтів. Закручення гайок. Перевірка якості.

Клепання. Трудомісткість клепання. Монтажне клепання, його розташування і поділ.

Тема 6. Монтаж фундаментів, підкранових балок, ригелів

Розбивка осей фундаментів, підготовка основи, встановлення кутових і проміжних маячних блоків. Монтаж стрічкових фундаментів. Стовпчасті фундаменти (“стаканного” чи “пенькового” виду). Фундаменти під сталеві колони. Збірні фундаменти і суцільні фундаменти, їх особливості. Пальові фундаменти, види паль. Влаштування пальового ростверку. Вимоги до якості робіт.

Встановлення балок в цілому вигляді одним краном. Встановлення важких балок двома кранами.

Допустимі відхилення. Контроль якості виконаних робіт. Організація праці.

Практичні роботи:

- Розробити технологічні карти по монтажу: підкранових балок.

- Розробити технологічні карти по монтажу фундаментів стаканного типу.

Тема 7. Монтаж конструкцій покриття– підстропильних, стропильних, ліхтарних ферм, прогонів, в’язів, плит покриття

Монтаж металевих підстропильних і стропильних ферм. Стропування за одну, дві, чотири точки. Необхідність стропування ферм для збереження їх стійкості.

Кріплення першої встановленої ферми до колон (підстропильним фермам) і розчалкам. Кріплення розчалок до ферм і якорів. Особливості розкріплення ферм, які опираються на оголовки колон або стін. Діаметри тросів для розчалок. Установлення і закріплення другої та інших ферм. Установлення постійних в’язів, розпорів, прогонів, покрівельних плит. Вивіряння сталевих ферм; перевірка прямолінійності поясів, вертикальності площини ферм, відстань між сусідніми фермами; правильність відміток верхніх поясів.

Безпрогонні конструкції; вкладання плит на верхні пояси ферм; кріплення плит до поясів ферм.

Установлення залізобетонних стропильних, підстропильних ферм і балок, кроквяних балок. Вивіряння конструкцій. Застосування тимчасових кріплень. Закріплення ферм і балок. Монтаж ліхтарів одночасно з установленням конструкцій покриття.

Установлення плит покриття багатоповерхових будівель із забезпеченням стійкості колон і ригелів. Установлення рядових плит.

Практичні роботи:

1.  Скласти технологічну карту монтажу стропильних ферм.

2.  Скласти технологічну карту монтажу кроквяних балок.

- Скласти технологічну карту монтажу сталевих ферм.

- Скласти технологічну карту монтажу плит покриття.

Тема 8. Монтаж витяжних труб

Пристосування, які використовуються при монтажу. Рекуператори. Їх призначення і види. Монтаж заслінок і шибрів в промислових печах. Технологія монтажу промислових димових труб. Конструктивні елементи збірних залізобетонних труб. Основи під конструкції фундаментів. Царги, їх виготовлення. Футерівка залізобетонних і металевих труб. Вимоги до труб . Монтаж залізобетонних  і металічних труб при негативних температурах. Організація робочого місця, контроль якості і вимоги до правил техніки безпеки.

Тема 9. Монтаж армованих та панцирних сіток у реакторах

Складові частини реактора: корпус, опорна ферма, металоконструкція сухого захисту, внутрікорпусні влаштування. Днище, його призначення і складові частини. Складові верхньої і нижньої частини решітки реактора. Виємна корзина, її форма і призначення. Послідовність монтажу армованих та панцирних сіток, верхніх і нижніх. Вимоги до якості. Організація робочого місця і правила техніки безпеки при виконання даного типу робіт.

Тема 10. Монтаж збірних конструкцій покрівлі

Покрівля. Види покрівлі і її конструкція.

Монтаж горищного перекриття. Виведення стін під проектну відмітку. Перевірка їх нівеліром. Монтаж парапетних плит.

Монтаж покрівельних панелей. Утеплення горищного перекриття. Монтаж прогонів. Монтаж плит, їх закріплення. Покриття крівлі із великорозмірних елементів: утеплені покриття, його частини. Неутеплені покриття.

Покриття із сталевого профільованого листа. Монопанелі, їх складова частина. Покрівлі і системи водовідводу промислових будівель. Види покрівель (рулонні і мастичні), водовідводу (зовнішня і внутрішня), особливості їх влаштування.

Тема 11. Монтаж вікон , воріт і дверей

Складові частини воріт. Розділ воріт по конструкції. Розпашні і розсувні ворота.

Двері. Сталеві переплети вікон. Сталеві віконні панелі, їх кріплення, види кріплення. Огорожі із профільного скла. Вимоги до якості робіт.

Тема 12. Монтаж і демонтаж опалубки

Загальні відомості. Інвентарні опалубки: розбірно-переставні опалубки, об'ємно-переставні, рухомі опалубки, стаціонарні опалубки.

Монтаж розбірно-переставних опалубок вручну, за допомогою крана, їх скріплення.

Послідовність демонтажу металевої щитової опалубки.

Тема 13. Монтаж промислових печей із збірних конструкцій жаростійкого бетону

Підготовчі роботи: ознайомлення з робочими кресленнями; складання додатково на особливо складні роботи технологічних карт з вказівкою послідовності робіт. Підготовка необхідних площадок для укрупнювального збору і розміщення конструкцій із жаростійкого бетону. Встановлення монтажних механізмів, підключення електроенергії.

Відомості про розбивку осей печей. Будівництво фундаментів під печі. Встановлення каркасу. Нанесення осей печі і розмірів в горизонтальній і вертикальній площинах. Влаштування обноски, нанесення висотних відміток будучи прив’язаним  до репера. Користування шаблонами. Зберігання і перевезення блоків із жаростійкого бетону; паспорти і сертифікати. Підготовка конструкцій до монтажу. Монтаж конструкцій. Встановлення блоків на малих швидкостях. Монтаж стінових блоків, зведених панелей.

Методи монтажу плит зведення.

Практичні роботи:

1. Виконати розбивку території для будівництва фундаменту під печі.

2.  Виконати розрахунок глибини закладання фундаментів.

Типова програма з виробничого навчання

Професія – 7214.1 "Монтажник з монтажу

сталевих і залізобетонних конструкцій"

### Кваліфікація - 4 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання на монтажному полігоні | 96 |
| 1 | Вступне заняття | 6 |
| 2. | Обладнання та такелажні пристосування, які використовують при висотних монтажних роботах. | 12 |
| 3. | Монтаж сталевих конструкцій | 78 |
| ІІ. Виробниче навчання на будівельному об’єкті | 120 |
| 4. | Монтаж щогл, башт, димових труб, опор високовольтних ліній, канатних доріг, водонапірних башт. Монтаж армованої та панцирної сіток у реакторах | 80 |
| 5. | Монтаж армованої та панцирної сіток у редакторах | 40 |
| ІІІ. Виробнича практика на будівельному майданчику | 168 |
| 6. | Ознайомлення з спеціалізованим монтажним підприємством, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. | 7 |
| 7. | Самостійне виконання монтажних робіт 4-го розряду. | 161 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
| Разом: | 384 |

I. Виробниче навчання на монтажному полігоні

Тема 1. Вступне заняття

Завдання виробничого навчання при підвищенні кваліфікації робітників на монтажних об’єктах. Знайомство з досвідом роботи висококваліфікованих досвідчених робітників-монтажників.

Знайомство з кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого навчання і видами робіт монтажника 4-го розряду.

Безпека праці при виконанні монтажних робіт на висоті. Медичні вимоги до робітників, що виконують монтажні роботи на висоті. Дотримання правил техніки безпеки під час виконання спеціальних монтажних робіт.

Тема 2. Обладнання та такелажне пристосування для виконання монтажних робіт

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Вправи.

Ознайомлення з канатами, їх видами та призначенням, закріплення канатів. Підбор строп, траверс, захватів, блоків та іншого такелажного обладнання для монтажу різних сталевих та залізобетонних конструкцій.

Відпрацювання прийомів роботи  з простими механізмами: самопідйомною щоглою (на розчалках), самопідйомним (переставним) порталом, самопідйомними кранами для монтажу (ПКР, ПКТ, СПК та ін.).

Тема 3. Монтаж сталевих конструкцій

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Вправи.

Ознайомлення з монтажними схемами, робочими кресленнями, проектом виробництва робіт та технологічними картами.

Підготовка такелажного обладнання та пристосування до роботи. Підготовка їх до роботи. Ознайомлення з графіком надходження металічних конструкцій та обладнання на монтажний майданчик та виконання монтажних робіт. Ознайомлення з об’ємом робіт на окремих етапах монтажу металічних конструкцій. Підготовка монтажного майданчика. Розташування на ній тимчасових споруд необхідних для виконання монтажних робіт. Ознайомлення з улаштуванням та розташуванням шляхів для надходження металічних конструкцій, монтажних інструментів та пристосувань, Транспортування металічних конструкцій до місця встановлення. Укрупнювальне складання елементів конструкцій  відповідно  до  проекту виробництва робіт та технологічними корбами. Розсвердлювання або прочищення отворів під болти. Підготовка з’єднань під монтажне зварювання. Перевірка правильності монтажу та подачі зібраних елементів конструкцій під зварювання. Участь у монтажу колон, підкрильних балок, підстропильних та будівельних ферм та ліхтарів.

Монтаж конструкцій середньої складності: колон та ригелів фахверку, балок, вертикальних та горизонтальних зв’язків, сходів, майданчиків, огороджень.

Монтаж простих листових конструкцій: металічного настилу по гальмівних  фермах підкранових балок, захисної обшивки сталевих та бетонних конструкцій, простих бункерів, резервуарів.Перевірка якості монтажу в ході роботи та після її закінчення.

ІІ. Виробниче навчання на будівельному об’єкті

Тема 4. Монтаж щогл, башт, димових труб, опор високовольтних ліній, канатних доріг, водонапірних башт

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Монтаж способом повороту біля фундаменту:

Типові башти висотою до 30 м; монтаж у горизонтальному положенні способом повороту біля фундаменту з використанням автомобільного крану.

Ознайомлення з технологією монтажу. Переваги монтажу при використанні автомобільного крану.

Технологія монтажу за допомогою крану на рейковому шляху. Монтаж конструкцій за допомогою "методу несучої стріли". Недоліки та переваги цього методу.

Технологія монтажу опор високовольтних ліній та канатних доріг за допомогою гелікоптерів типу МІ-6А та інших

Монтаж способом нарощування сегментів:

Виконання монтажних робіт методом нарощування сегментів; переваги та недоліки методу, спеціальне такелажне обладнання, що необхідне для виконання монтажних робіт способом нарощування сегментів.

Тема 5. Монтаж армованої та панцирної сіток у реакторі

# Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки за змістом занять.

Особливості виконання монтажних робіт при будівництві АЕС. Особливості ведення монтажних робіт у днищі шахти реактора. Підготовка тимчасового опорного пристрою – підставки та підготовка його до встановлення за допомогою мостового крану в шахту реактора. Кріплення днища  на шпонки. Кріплення шпонок до кронштейнів. Допустимі монтажні відхилення. Виготовлення та встановлення штифтів. Перевірка за допомогою індикаторів, чи не виникла деформація шпонок за рахунок зварювальної напруги. Підготовка днища до встановлення в шахту. Встановлення демпферних труб та прикручування дросельних шайб. Перевірка співпадання головних осей, горизонтальність верхньої плити та легкість посадки днища.

ІІ. Виробнича практика

## Тема 6. Ознайомлення із спеціалізованим монтажним підприємством, інструктаж з охорони праці та техніки  безпеки

Ознайомлення з об’єктом ведення висотних монтажних робіт.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і робочому місці.

Тема 7. Самостійне виконання монтажних робіт 4-го розряду на робочих місцях

# Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки за змістом занять.

Самостійне виконання робіт на робочому місці за професією “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” 4 розряду відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Примітка: Детальна навчальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва за погодженям з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1.Перенесення осей на основу і монтаж залізобетонних фундаментних блоків.

2.Монтаж збірних залізобетонних балок прольотом до 12 м.

3.Монтаж балконних блоків.

4.Монтаж армованої та панцирної сіток у реакторах.

5.Монтаж збірних підвісних стель із гіпсових панелей на металевому каркасі.

6.Монтаж збірних залізобетонних панелей плит перекриття і покриття.

7.Монтаж сходових маршів і площадок.

8.Монтаж труб висотою до 30 м із жаростійкого бетону.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

#### (Будівельно-монтажний полігон)

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Кран-балка вантажопідйомністю до 5 т. |  | 1 |  |
| 2. | Тейфер |  | 1 |  |
| 3. | Домкрати: Гвинтові Гідравлічні Рейкові |  | 1 2 2 |  |
| 4. | Монтажні щогли: Трубчата Решітчаста (вантажопідйомністю до 10 т) |  | 1 1 |  |
|  | Інструмент |  |  |  |
| 1. | Монтажні ломики |  | 4 |  |
| 2. | Лом гострий |  | 2 |  |
| 3. | Ключі (комплект) |  | 5 |  |
| 4. | Молотки |  | 5 |  |
| 5. | Кувалди |  | 4 |  |
| 6. | Сталеві щитки |  | 2 |  |
| 7. | Кельми | 15 |  |  |
| 8. | Рулетки | 15 |  |  |
| 9. | Гребінки |  | 7 |  |
| 10. | Виски | 15 |  |  |
| 11. | Шнур-причалка |  | 5 |  |
| 12. | Підштопка для ущільнення розчину |  | 7 |  |
| 13. | Лопати совкові |  | 5 |  |
|  | Прилади і пристрої |  |  |  |
| 1. | Клинці залізні | 20 |  |  |
| 2. | Шарнір повертання для переводу з горизонтального у вертикальне положення рулонних заготовок резервуарів |  | 2 |  |
| 3. | Гвинтові стяжки | 20 |  |  |
| 4. | Кондуктори для тимчасового закріплення колон |  | 5 |  |
| 5. | Траверси |  | 5 |  |
| 6. | Стяжні планки | 20 |  |  |
| 7. | Стяжні таври і кутники | 10 |  |  |
| 8. | Кутниковий фіксатор | 10 |  |  |
| 9. | Прокладки з оправкою та клином | 10 |  |  |
| 10. | Скоби | 10 |  |  |
| 11. | Драбини переставні |  | 3 |  |
| 12. | Драбини навісні |  | 3 |  |
| 13. | Люльки навісні |  | 2 |  |
| 14. | Переставна вишка |  | 2 |  |
| 15. | Складові клинові затискачі | 10 |  |  |
| 16. | Стропи 2-х вервечкові |  | 5 |  |
| 17. | Стропи 4-х вервечкові |  | 5 |  |
| 18. | Стропи універсальні |  | 5 |  |
| 19. | Рамка залізна |  | 2 |  |
| 20. | Нівелір |  | 1 |  |
| 21. | Рейка |  | 1 |  |
| 22. | Чотиривервечковий строп для піднімання сходових маршів |  | 2 |  |
| 23. | Троси |  | 2 |  |
| 24. | Тимчасові розчалки |  | 5 |  |
| 25. | Відтяжки |  | 5 |  |
| 26. | Блоки відвідні |  | 5 |  |
| 27. | Шаблон для рисок |  | 2 |  |
| 28. | Шаблон для встановлення панелей |  | 2 |  |
| 29. | Скоба ярини з причалками |  | 2 |  |
| 30. | Анкерні болти |  | 20 |  |
|  | Натуральні зразки: |  |  |  |
| 1. | Залізобетонні конструкції: |  | 10 |  |
| 2. | Фундаментні блок-подушки |  | 20 |  |
| 3. | Блоки ФС-3-24 | 20 |  |  |
| 4. | Колони |  | 4 |  |
| 5. | Прогони | 2 | 2 |  |
| 6. | Перемички |  | 5 |  |
| 7. | Плити балконні |  | 2 |  |
| 8. | Сходові майданчики |  | 2 |  |
| 9. | Сходові марші |  | 2 |  |
| 10. | Плити перекриття |  | 4 |  |
| 11. | Стінові панелі L= 6 м |  | 2 |  |
| 12. | Сталеві конструкції: |  |  |  |
| 13. | Сталеві колони |  | 2 |  |
| 14. | Сталева ферма |  | 2 |  |
| 15. | Елементи підкранової балки ригелю |  | 2 |  |
| 16. | Елементи щитового покриття |  | 4 |  |

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 7214.1  “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій”

Кваліфікація - 4 розряд

| Бали | Знає | Уміє |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання, допускає грубі помилки при визначення основних властивостей та марок будівельних сталей, марок бетону, при визначенні умов та правил застосування електрифікованих, пневматичних інструментів, уні-версальних пристосувань. Потре-бує постійного корегування. | Учень (слухач) має незначні базові навички, виконує монтажні роботи з грубими помилками, порушує технологію монтажу. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні базові знання навчального матері-алу, на рівні розпізнання відтво-рює окремі фрагменти навчаль-ного матеріалу, пов’язаного з проведенням монтажних робіт відповідно монтажних схем з методикою проведення монтаж-них робіт. Потребує постійного корегування. | Учень (слухач) має незначні базові навички і здатний вико-нувати окремі фрагменти монтаж-них робіт з грубими помилками, допускає суттєві помилки в орга-нізації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структуро-ваної підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові знання, з помилками від-творює навчальний матеріал, пов’язаний з висотними монтаж-ними роботами, а також з робо-тами, що пов’язані з викорис-танням спеціального такелажного обладнання та пристосування. Потребує постійного корегування знань. | Учень (слухач) має незначні базові навички і здатний викону-вати тимчасові кріплення конст-рукцій. Допускає значну кількість помилок у прийомах праці та технологічних операціях, які са-мостійно виправити не може. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має загальний обсяг знань пов’язаних з вико-нанням висотних робіт відповідно до карт технологічного процесу та технологічних схем, має значні труднощі при аналізі та порів-нянні, допускає значну кількість помилок, які самостійно випра-вити не може. Потребує подаль-шого вдосконалення знань. | Учень (слухач) має загальний обсяг навичок і здатний викону-вати основні прийоми та техноло-гічні операції, не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю, організо-вує робоче місце з підготовки монтажного майданчика, виконує з помилками відповідно до монтажних схем монтаж метало-конструкцій окремих вузлів. Ква-ліфікація присвоюється, але по-требує подальшого удосконален-ня. |
| 5 | Учень (слухач) має загальний обсяг знань, які пов’язані з пра-вилами виконання монтажу тим-часових споруд, необхідних для виконання монтажних робіт, пра-вилами підготовки з’єднань під монтажне зварювання, допускає помилки, які не може сам випра-вити. Потребує подальшого удос-коналеня знань. | Учень (слухач) має загальний обсяг навичок і здатний вико-нувати основні прийоми і техно-логічні операції, неусвідомлено застосовує прийоми контролю та самоконтролю за якістю виконан-ня технологічного процесу, допус-кає помилки, які не може випра-вити самостійно. Кваліфікація присвоюється, але потребує по-дальшого удосконалення. |
| 6 | Учень (слухач) має загальний обсяг знань, без достатнього розу-міння відтворює основний навча-льний матеріал, пов’язаний з правилами укрупнювального складання елементів конструкцій у відповідності з проектом ви-робництва робіт та техноло-гічними картами. Потребує по-дальшого удосконалення знань. | Учень (слухач) має загальний обсяг навичок і здатен викорис-товувати навчально-виробничі завдання із застосувавнням техно-логічної документації, самостійно готує майданчик та розташовує на ньому тимчасові споруди необхід-ні для виконання монтажних робіт, допускає помилки, які може частково виправити за допомогою майстра виробничого навчання. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоскона-лення. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні знання, самостійно відтворює основні положення навчального матеріалу, який пов’язаний з будовою та призначенням роботи самопідйомним (перебивним) пор-талом, самопідйомною баштою, самопідйомним краном для монтажу (ПКР, ПКТ, СПК та ін.), дає визначення способу монтажу поворотам біля фундаменту та способам нарощування сегментів, допускає несуттєві помилки. | Учень (слухач) має конкретні практичні навички, використовує при виконанні певних монтажних робіт самопідйомні механізми, користується монтажними схема-ми, технологічними картами, ви-конує монтажні операції способом повороту біля фундаменту та способом нарощування сегментів, допускає несуттєві помилки і неточності, які може частково виправити. Дотримується правил охорони праці. Кваліфікація при-своюється. |
| 8 | Учень (слухач) має загальні знання, самостійно відтворює на-вчальний матеріал, знає техно-логію та способи монтажу башт висотою до 30 м, димових труб, опор високовольтних ліній елект-ропередач, особливості виконання монтажних робіт під час будів-ництва АЕС. | Учень (слухач) має конкретні практичні навички, може самос-тійно і правильно виконувати основні прийоми і технологічні операції з монтажу водонапірних башт, димових труб, опор висо-ковольтних ліній електропередач, правильно організовує робоче місце, користується ручним елект-рифікованим пневмоінструментом та самопідйомними механізмами, допускає несуттєві помилки, які може виправити. Кваліфікація присвоюється. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання та базові теоре-тичні знання, які застосовує при виконанні практичних завдань в типових умовах, знає особливості виконання монтажних робіт при будівництві АЕС, особливості ве-дення монтажних робіт у днищі шахти реактора, самостійно роз-робляє технологічні карти та мон-тажні схеми, користується спеці-альною літературою та довідни-ками, допускає несуттєві помилки, які може виправити. Відповідає за власне навчання. | Учень (слухач) має конкретні практичні навички, може викону-вати переважну більшість прийо-мів технологічних операцій, са-мостійно організовує робоче міс-це, виконує діагностику несправ-ності обладнання, виконує налаго-джувальні та регулюваьні роботи, визначає хід монтажного процесу, необхідні матеріали та витрати часу, допускає несуттєві помилки. Кваліфікація присвоюється. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні практичні і теоретичні знання, володіє глибокими знан-нями, пов’язаними з виконанням монтажних робіт на висоті та особливо складних робіт, уміло користується технологічною доку-ментацією, знає будову та прин-цип дії самопідйомних механізмів, електрифікованих, пневматичних інструментів, цікавиться передо-вими технологіями виконання монтажних робіт. Здатен до само-керування у навчанні. | Учень (слухач) має значні практичні навички, володіє про-фесійними знаннями, самостійно виконує всі прийоми і техноло-гічні операції в межах встанов-лених норм часу, проводить підго-товку кранового такелажного обладнання, збірних пристосувань та елементів. Виконує підготовку елементів до монтажу, користу-ється монтажними схемами, про-ектами виробництва та техноло-гічними картами, користується геодезичними інструментами та пристроями, виконує зварювальні роботи, виявляє елементи профе-сійної культури та прагне до продуктивної і творчої співпраці і колективі. Кваліфікація присво-юється. |
| 11 | Учень (слухач) має значні конк-ретні практичні і теоретичні зна-ння, пов’язані з виконанням висотних монтажних робіт, пра-вилами застосування відповідного обладнання, пристосувань та механізмів, самостійно знаходить і користується джерелами інфор-мації, оцінює її, робить висновки, виявляє пізнавально-творчий інте-рес до обраної професії, нової техніки і технологій, припуска-ється окремих неточностей, які самостійно виправляє. Здатен до самокерування при навчанні. | Учень (слухач) має значні прак-тичні навички, володіє професій-ними знаннями в повному обсязі та самостійно виконує всі при-йоми і технологічні операції в межах встановлених норм часу, виконує підготовчі монтажні роботи, користується технологіч-ною документацією, при необхід-ності виконує регулювання облад-нання та механізмів, дотримується нормативів витрат матеріалів та інших ресурсів, контролює якість виконаної роботи, забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Кваліфікація присвоюється. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конк-ретні практичні і теоретичні зна-ння, пов’язані з будовою та пра-вилами роботи самопідйомних механізмів, електрифікованих та пневматичних інструментів та спеціального обладнання, знає прогресивні методи проведення монтажних робіт, вимоги до якості монтажних елементів та виконаних робіт, знаходить та користується джерелами інформа-ції, оцінює її, виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технологій. Здатен до самокерування при навчанні. | Учень (слухач) має значні практичні навички, використовує професійні знання, виконує всі прийоми і технологічні операції, виконує норми виробітку, засто-совує передові методи та техно-логії виконання монтажних робіт, володіє основами професійної культури та прагне продуктивної, творчої праці в колективі, забез-печує високий рівень організації праці та дотримання правил без-пеки праці. Кваліфікація присвою-ється. |